# 建设项目环境影响报告表

| 项 目 名 称 ： | 滨湖新区污水管网（衡水市第十四分区）一期工程 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 衡水滨湖新区城乡建设局 |

# 编制日期：2019年11月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 滨湖新区污水管网（衡水市第十四分区）一期工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 衡水滨湖新区城乡建设局 |
| 法人代表 | 袁博 | 联系人 | 常宝库 |
| 通讯地址 | 衡水市红旗北大街3369号衡水湖管委会 |
| 联系电话 | 13315835063 | 传真 | / | 邮政编码 | 053000 |
| 建设地点 | 滨湖新区北部（衡水市第十四分区）规划宗杰路以北，横一路及纵一路沿线 |
| 立项审批部门 | 衡水滨湖经济开发区行政审批局 | 批准文号 | 衡滨审投资审字【2019】025号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | E4852 管道工程建筑 |
| 占地面积 （平方米） | - | 绿化面积 （平方米） | - |
| 总投资 （万元） | 5045.35 | 其中：环保 投资（万元） | 50 | 环保投资占 总投资比例 | 1.0% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期 投产日期 | 2020年8月 |
| 工程内容及规模: 项目由来 目前，项目区已建成衡水中学，志臻中学以及规划及在建的奥特莱斯，玖號院，刘马台社区，龙源酒店及龙源二期，北田社区，瑞安吉房产，牧马庄园及实验中学等项目均有排水需求。区域未按规划建成完善的排水管道系统，衡水中学，志臻中学沿横一路建设一根dn500临时排水管道排放污水，牧马庄园及实验中学污水采用临时水泵加压排放。由于管道建设时作为临时排水措施，因此管径偏小不能满足实际污水排放需求，管道设计质量、施工质量难以保证，管道检修、清淤等更是难以满足维护需要，管道漏水、堵塞现象严重。因此为规范区域排水行为，完善排水管网的建设程度，本工程的建设是十分必要的。因此河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会委托下属部门：衡水滨湖新区城乡建设局拟投资5045.35万元建设滨湖新区污水管网（衡水市第十四分区）一期工程（以下简称“本项目”）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第33号）中有关规定，本项目属于“175-城镇管网及管廊建设-新建”类别，需编制环境影响报告表，同时根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。衡水滨湖新区城乡建设局委托重庆市江津区成硕环保工程有限公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 二、项目概况 项目名称：滨湖新区污水管网（衡水市第十四分区）一期工程 建设单位：衡水滨湖新区城乡建设局 建设性质：新建 地理位置：滨湖新区北部（衡水市第十四分区）规划宗杰路以北，横一路及纵一路沿线 ； 项目投资：工程总投资包括第一部分工程费用、工程建设其他费用及预备费。工程总投资：5045.35 万元。主要为政府财政拨款； 劳动定员及生产制度：项目施工期劳动定员30人，根据建设需要，实行1班制，工作制为8小时，工程周期为6个月。 三、建设项目地点及周边环境关系 本项目分为4段管网建设， 横一路北侧污水主干管及10号污水泵站以横一路与纵一路交口东北角现状污水管道末端为起点，沿横一路北侧，由西向东新建一排d1200mm～d1350mm 的污水主干管，接入污水处理厂。 2、纵一路过路污水管在志臻中学南侧、衡水中学西侧修建一条污水过路d800mm 管道，管道上游与纵一路西侧规划污水管道相接，下游接入纵一路东侧现状排水管道。 3、龙源酒店及龙源二期污水排放管从龙源二期南侧起，新建一根dn200mm 的压力污水管，穿越盐河故道，向南接入横一路北侧现状污水管起端。 4、牧马庄园、实验中学污水排放管 从 G106 与纵一路交口北侧起，新建一根 dn600mm 污水管，向南穿越 G106 国道接入纵一路东侧现状污水管起端。 其中，以10号污水提升泵站为项目中心点，因此中心坐标为东经：115°41'08.49"，北纬：37°38'03.18"，西侧侧231m为衡水第一中学，南侧323m隔横一路为力升工程橡胶有限公司，东、北侧均为农田。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 四、工程内容 1、建设内容及规模 本项目分为4段管网建设： （1）横一路北侧污水主干管及10号污水泵站以横一路与纵一路交口东北角现状污水管道末端为起点，沿横一路北侧，由西向东新建一排d1200mm～d1350mm 的污水主干管，接入污水处理厂。管道长约2340m。在横一路与学昌路交口西侧道路绿化带内新建10号污水提升泵站一座，泵站规模 3.25 万吨/天。 （2）纵一路过路污水管在志臻中学南侧、衡水中学西侧修建一条污水过路d800mm 管道，管道上游与纵一路西侧规划污水管道相接，下游接入纵一路东侧现状排水管道。管道长约 85m。 （3）龙源酒店及龙源二期污水排放管从龙源二期南侧起，新建一根dn200mm 的压力污水管，穿越盐河故道，向南接入横一路北侧现状污水管起端。管道长约 280m。 （4）牧马庄园、实验中学污水排放管从G106与纵一路交口北侧起，新建一根 dn600mm 污水管，向南穿越G106国道接入纵一路东侧现状污水管起端。管道长约 180m。 其中10号污水泵泵站规模3.25万吨/天，扬程 6m，位于横一路与规划学昌路交口西侧道路绿化带内，负责收集提升分区十四、十五的污水，出水管道下游接入 滨湖新区污水处理厂。泵站建设用地位于横一路道路征地线范围内（人行道外沿至征地线），属市政用地，污水泵站占地 225m2。 表1 项目组成及工程内容一览表 序号 工程类别 工程名称 建设内容 1 公用工程 供热 本项目施工期间用热由电提供，办公生活用热采用空调进行采暖和制冷，不设置锅炉等燃煤设施 供水 项目给水由彭杜乡供水管网提供。 供电 项目供电由彭杜乡供电系统提供。 2 环保工程 废水治理 项目废水主要为职工盥洗水，施工期间工地不设置临时帐篷，施工期间生活污水排入工地内临时防渗旱厕，定期清掏，不外排 废气治理 本项目废气主要为污水泵站散发的恶臭气体，经水池加盖密闭后无组织排放；施工期间扬尘采用洒水设备、围栏、挡风板抑尘。 噪声治理 选用低噪声设备，加装基础减振，加强泵房隔声。 固废治理 本项目产生的固废为建筑垃圾，部分回用于生产，部分收集后外售；职工生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 2、管道施工方法选择： 1）学昌路以西段，管道位于横一路北半幅车行道下，距离道路红线 4.5m。本段管道推荐采用顶管施工。 2）学昌路以东段，污水管道位于现状农田下，沿线并排有衡水中学 dn500mm 临时排水管道，本段推荐采用顶管施工。 3）纵一路过路污水管纵一路 d800mm 污水管穿越现状纵一路，管道长度 85m。本段管道推荐采用顶管施工。 4）龙源酒店及龙源二期污水排放管（dn200mm），牧马庄园、实验中学 污水排放管（dn600mm）龙源酒店及龙源二期污水排放管（dn200mm），此段污水管道需要穿越盐河 故道，牧马庄园、实验中学污水排放管（dn600mm），此段污水管道需要穿越 G106 国道。因此本段设计推荐采用拉管施工。 3、管材选择： 1）重力排水管道顶管段污水管道采用钢筋混凝土钢承口管，管材符合《顶进施 工法用钢筋混凝土排水管》（JCT640-2010）标准。 2）拉管段及污水提升泵站压力出水管管段采用聚乙烯（PE100）管，管材符合 《给水用聚乙烯（PE）管材国家标准》（GB/T13663-2000）的要求。 4、管道附属构筑物： 1）结合本工程的管道情况及其外部荷载的情况、覆土的厚度、土壤的性质，本 工程管道的管道基础选择如下：顶管段采用顶管基础；拉管施工段无管道基础。 2）管道接口：结合本工程的管道情况及其外部荷载的情况、覆土的厚度、土壤的性质，本工程管道的管道接口选择如下：顶管段钢筋混凝土管道采用钢承口接口； 拉管施工段PE管采用热熔连接。 5、本项目施工过程中其他建设内容及其作用： 1）检查井：检查井是排水管道系统上为检查和清理管道而设立的窨井，同时还起连接管 段和管道系统的通风作用； 2）沉泥井：沉泥井是带沉泥槽的检查井。该井可以把污水中泥土等杂质聚集起来，泥土 可以在该井内沉淀，所以叫沉泥井。平时它可以起到沉淀、储存沉淀物的作用； 可以在清掏作业中起到储泥作用； 3）一体化泵站：当重力流排水管道埋深过大，施工运行困难时，需要提升污水，使下流的管 道埋深减小，就需要设立中途泵站。泵站的位置由管渠系统规划确定，考虑卫生 要求、地质、电力供应及应急排放口等条件。因此采用便于施工管理的一体化泵站。 4）压力检查井：泵站后的污水压力管道考虑设压力检查井，一般设在管道转弯处，直管段上间隔 100～200m 左右设一处，主要是为方便今后清通检修用。 五、公用工程 1、给水 本项目施工期间用水由彭杜乡供水管网供给，水质及水量能满足项目需求。项目用水主要包括施工期间职工生活用水。项目定员30人，用水量参照河北省地方标准《用水定额第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016）核定，每人按50L/d计，用水量1.5m3/d；本项目工期为6个月，因此用水量为270m3/a。 2、排水 项目废水主要为职工盥洗水，施工期间工地不设置临时帐篷，施工期间生活污水排入工地内临时防渗旱厕，定期清掏，不外排。排放量按用水量80%计，生活污水排放量为1.2m3/d。 项目水量平衡情况见图1。 图1 水量平衡图 单位：m3/d 3、供电 本项目供电彭杜乡供电系统供给，能够满足项目用电。项目年用电量为30万kW·h。 4、供热及制冷 本项目用供热和制冷由电提供，职工生活采用空调进行采暖和制冷，不设置锅炉等燃煤设施。 六、选址可行性 本项目位于衡水市滨湖新区横一路与纵一路附近，属于城镇基础设施建设项目，衡水市行政审批局为本项目出具了建设项目选址意见书，本项目符合衡水市城乡总体规划，同意本项目选址意见（见附件）。本项目位于河北衡水湖国家级自然保护区外围保护地带，不在保护区范围内，因此项目建设对保护区不会造成影响。 综上，项目选址可行。 七、产业政策符合性分析 本项目属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订）》中鼓励类“城市基础设施”中的“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”项目，因此，本项目符合国家相关产业政策要求。根据《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录》(2005 年修订版)和《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015 年版)》中的规定，本项目不属于禁止类项目。属允许类项目，符合国家产业政策。 综合以上分析，项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 表2 本项目与大气污染防治行动计划相符性分析 文件名称 与项目有关的条例、条文 本项目 政策符合性 《国务 院关于 印发大 气污染 防治行 动计划 的通知》 （国发 [2013]37 号） 加强工业企业大气污染综合治理 本项目无废气产生 符合 全面整治燃煤小锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤推广应用高效节能环保型锅炉 本项目施工期间采用热采用电能，不设燃煤、燃油、燃气锅炉 符合 加快淘汰落后产能，结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》 （2013 年修正）中规定的限制类、淘汰类项目，属允许类 符合 全面推行清洁生产 本项目建设选用节能，节电环保措施，减少能源的浪费符合清洁生产要求 ， 符合 《河北 省大气 污染防 治行动 计划实 施方案》 禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用 本项目施工期间采用热采用电能，不设燃煤、燃油、燃气锅炉 符合 根据国家产业政策，严格控制新建、改建 扩建钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等工业项目 、本项目属城市基础设施项目，不属于上述严格控制项 目类别 符合 产生含挥发性有机物废气的生产和服务 活动，应当在密闭空间或者设备中进行， 并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放 本项目废气主要为污水泵站散发的恶臭气体，经设备密闭后无组织排放 符合 由上可知，本项目符合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37 号）及《河北省大气污染防治行动计划实施方案》中相关要求。 表 3 本项目与水污染防治行动计划相符性分析 文件名称 与项目有关的条例、条文 本项目 政策符合性 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号） 全部取缔不符合产业政策的小型造纸、制革、、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目 本项目属城市基础设施项目， 不属于取缔类 符合 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案、实施清洁化改造。 本项目属城市基础设施项目，不属于上述严格控制项目类别，不属于取缔类 符合 调整产业结构，依法淘汰落后产能；优化空间布局，布局，合理确定发展布局、结构和规模。 不属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)（修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 2013 年第 21 号）中鼓励类、限制和淘汰类项目，为允许类。 符合 严控地下水超采，在地面沉降、地裂缝、岩溶 塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可 本项目用水由彭杜乡供水管网提供 符合 《河北省水污染防治工作方案》 对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代 本项目不属于所述“十八”重点行业 符合 全面取缔“十小”落后企业。2016 年 6 月底前， 完成全省装备水平低、环保设施差的小型企业排查，制定和实施不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼砷、炼硫炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目取缔实施方案，于 2016 年底前全部取缔 本项目不属于“十小”落后企业 符合 本项目不属于“十小”落后企业达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可；对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批新增取水，逐步实现区域水资源供需平衡 本项目用水由彭杜乡供水管网提供 符合 格控制地下水超采。在唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸等地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制深层承压水开采，开采矿泉水、地热水和建设地下水源热泵系统应进行建设项目水资源论证，严格实行取水许可和地下水采矿许可。未经批准和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，于 2016 年底前一律予以关闭 本项目用水由彭杜乡供水管网提供 符合 由上表可知，本项目符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17 号）和《河北省水污染防治工作方案》中相关要求。 本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）的“三线一单”环境管理要求符合性分析见表10。 表4 本项目与“三线一单”符合性分析 项目 分析内容 该企业情况 评估 结果 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 。 项目位于衡水市滨湖新区横一路与纵一路附近，拟建项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区疗养区等，区内无珍稀频危动植、植物，本项目规划区域内不涉及生态保护红线。 、 符合 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要 求。 通过分析预测，各废气污染物均能达标排放；项目无废水外排；固体废物均妥善处理， 不会产生二次污染。本项目产生的污染物采取相应措施后经预测满足环境质量标 准，符合环境质量底线的要求 符合 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板” 相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重 要依据。 本项目不属于高污染、高消 、 耗型企业 符合 负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用 本项目属城市基础设施项目，不在环境准入负面清单内 。 符合 由上表可知，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）的“三线一单”环境管理要求。 表5 本项目与土壤污染防治行动计划和净土计划相符性对照表 文件名称 序 号 与项目有关的条例、条文 本项目 政策 符合性 国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知国发 〔2016〕 31 号 1 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 本项目属于城镇基础设施建设项目，衡水市行政审批局为本项目出具了建设项目选址意见书，本项目符合衡水市城乡总体规划，同意本项目选址意见该地不属于优先保护类耕地 符合 2 分用途明确管理措施。自 2017 年起， 各地要结合土壤污染状况详查情况， 根据建设用地土壤环境调查评估结果，逐步建立污染地块名录及其开发 利用的负面清单，合理确定土地用途 本项目属于城镇基础设施建设项目，衡水市行政审批局为本项目出具了建设项目选址意见书，本项目符合衡水市城乡总体规划，同意本项目选址意见该地 符合 3 防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施， 要与主体工程同时设计、同时施工、 同时投产使用。 项目无重金属污染物，运营期间无废气产生，不会对土壤产生影响 符合 河北省人民政府关于印发河北省“净土行动” 土壤污染防治工作方案的通知（冀政发 [2017]3 号） 1 实施重点监管企业土壤污染监测，列入全省土壤环境重点监管企业名单 的企业要自行或委托有资质的环境 监测机构对其企业用地每年开展至 少 1 次土壤环境监测，编制土壤环境治理报告，监测数据和报告向当地环保部门备案并向社会公开。 规范危险废物处置行为，危险废物产生企业和利用处置企业要根据土壤污染防治的相关要求，完善突发环境事件应急预案内容，并向所在地环保 部门备案。 本项目属于政府支持型项目 符合 衡水市 “净土行动”土壤污染防治工作方案 2 推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能。2018 年底前依法搬迁或关闭对土壤造成严重污染的现有企 业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅 酸蓄电池行业企业。 本项目属于城镇基础设施建设项目，衡水市行政审批局为本项目出具了建设项目选址意见书，本项目符合衡水市城乡总体规划，同意本项目选址意见该地。该地不属于优先保护类耕地。 符合 由上表可知，本项目符合国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知（国发〔2016〕31 号）、河北省人民政府关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知（冀政发[2017]3 号）和衡水市“净土行动”土壤污染防治工作方案中相关要求。 综上，项目符合国务院关于印发《水污染防治行动计划的通知》(国发【2015】17 号)和《河北省水污染防治行动计划实施方案》中相关要求，符合国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知(国发【2013】37 号)及《河北省大气污染防治行动计划实施方案》中相关要求；项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）的“三线一单”环境管理要求。 表6 本项目与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案相符性对照表 文件名称 序号 与项目有关的条例、条文 本项目 政策符合性 “十三五” 挥发性有机物污染防治工作方案 1 加快推进“散乱污”企业综合整治：各地要 全面开展涉 VOCs，排放的“散乱污”企业 排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到 “两断三清” 项目无未批先建，不属于“散乱污”项目 符合 2 严格建设项目环境准入： 提高 VOCs 排放重点行业环保准入门 槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼 化项目一律不得建设。 项目目前符合 “三线一单”要求。 符合 表 7本项目与衡水市挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020）相符性对照表 文件名称 序号 与项目有关的条例、条文 本项目 政策符合性 衡水市挥发性有机物污染防治行动计划（2 018-2 020） （一） 严格 VOCs 空间准入和环境准入： 1 严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单，重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目，新建、改建涉 VOCs 的石油化工、有机化工、制药等工业企业要进入工业园区。未纳入国家和省《石化产业规划布局方案》 的新建炼化项目一律不得建设 项目目前符合 “三线一单”要求。 符合 3 新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加 强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料， 加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目废气主要为污水泵站散发的恶臭气体，经设备密闭后无组织排放 符合 （二） 全面深化工业源 VOCs 综合整治： 1 加强清洁原辅材料源头替代，推广低（无） VOCs 含量原辅材料和产品，减少卤化、芳香性溶剂等高 VOCs 含量原辅材料使用。 项目原料不涉及卤化、芳香性溶剂等高VOCs 含量原辅材料使用 符合 （五） 依法整治涉 VOCs “散乱污”企业 对不符合产业政策，当地产业布局规划，污染物排放不达标，以及土地、环保、工商、质监等手续不全涉VOCs 排放的“散乱污”企业开展“回头看”，坚决杜绝死灰复燃，并建立排查档案报市大气办备案。 项目无未批先建，不属于“散乱污”项目 符合 综上，本项目符合“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案，符合衡水市挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020）相关要求。 另根据《河北省生态保护红线》，滨湖新区彭杜乡小侯村不在衡水市的重点生态功能区、生态环境敏感脆弱区以及禁止开发区等各生态保护红线内，园区规划范围内无生态保护红线区； 因此，项目建设符合国家及河北省相关环境管理要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目建成后，衡水中学，志臻中学以及规划及在建的奥特莱斯，玖號院，刘马台社区，龙源酒店及龙源二期，北田社区，瑞安吉房产，牧马庄园及实验中学等项目均能满足污水排入滨湖新区污水处理厂处理的需求。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 衡水市位于河北省东南部，属黑龙港流域，地处东经115°10′~116°34′，北纬37°03′~38°23′之间。西距石家庄110km，北距北京市250km，东北距天津市203km，东至德州市60km。北部、西部与深州市毗邻，南与冀州、枣强毗连，东部与武邑县接壤。全区东西宽35km，南北长25km。 2、水文地质 本区属河北平原滏阳河堆积区，处于山前堆积平原和冲积平原的交接地带。自第四纪以来连续沉积，形成厚厚的松散堆积物质，结构复杂。区域地下水流向为自西南向东北，浅层为咸水层体，在约为60~70m处有一隔水层，深层为淡水，是当地农业生产及生活用水的主要开采利用层。 该区域水文地质可分为四个含水层组，第I含水层组为潜水和微承压水，水质以咸水为主，底界深度为40~50m；第II含水层组岩性以粉细砂和中细砂为主，底界深度170m；第III含水层组底界深度350m；第IV含水层组底界深度450~460m。第II含水层组至第IV含水层组除第二含水层组上部有10~40m咸水外，均为承压淡水。目前第II、第III含水层组是重要的开采段，开采深度在100~460m。 ①浅层地下水： 浅层地下水主要补给来源为大气降水入渗，汛期河流及坑塘蓄水对周围的地下水也有一定的补给作用。由于区内地形平坦，坡度小，侧内径流微弱。排泄方式：以蒸发为主，由于浅、深层水位差较大，浅层水向深层水越流也是一种排泄方式。 ②深层地下水： 深层地下水为淡水，由西南向东北径流，补给方式为径流及越流补给，排泄方式主要为人工开采。 地下水是衡水市主要水源，根据近期河北省平原区地下水位动态监测，衡水市浅层地下水位埋深11.93m，深层地下水位埋深61.99m。地下水流向总体趋势为自SSW至NNE。 3、气候特征 根据衡水市多年气象统计资料，项目所在地区属于半干旱大陆性气候，四季分明，春季少雨多风，夏季炎热，雨量集中，秋高气爽，冬季严寒干燥。多年平均气温13℃，多年极端最高气温42.7℃，多年极端最低气温-23℃，平均降雨量510mm，年蒸发量1321.9mm。 地面常年主导风向为SSW，次主导风向为S，全年平均风速2.16m/s，一月份平均风速1.84m/s，四月份平均风速2.47m/s，七月份平均风速2.04m/s，十月份平均风速2.16m/s，年静风频率为22%。 4、土壤植被 衡水市土壤为壤土、沙壤土、粘性土，熟化程度较高，土层深厚，适合于各种农作物生长。 区域地处干旱大陆性季风区，由于历史变化和诸多因素的影响，加之长期的人为耕作，目前已无原始的植被存在，主要是人工种植的各种农作物、人工栽培的用材林、经济林和防护林等林木以及少量的野生杂草植被所组成。 5、生物多样性 区域主要野生动物有野兔、青蛙、蛇、田鼠、麻雀、灰喜鹊、布谷鸟、猫头鹰、刺猬、鹰等。野生植物主要有狗尾草、稗草、苋菜、车前子、苦菜、刺儿菜等，未发现稀有生物及保护动物。该区域土壤肥沃，主要种植小麦、棉花、玉米等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、衡水市社会环境概况 衡水市地处华北平原，位于河北省东南部，北距首都北京和北方重要商埠天津 各 250km；南接邢台、邯郸煤炭钢铁基地；西离省会石家庄国际机场 100km；东去渤海之滨黄骅港、滨州港各 180km，属环渤海、环京津重要开发开放地带，辖一区二市八县，总面积 8815km2。 衡水农副产品丰富，是河北省重要的粮棉生产基地，所辖市县区中有 7 个是国家粮食基地县，有 6 个是国家优质棉基地县。历代贡品深州蜜桃远近闻名，阜城鸭梨远销海外，饶阳、景县、武邑等县的蔬菜一年四季畅销京津及东北各地。 衡水矿产资源丰富。一是石油，初步查明的储量为 3000 多万吨；二是地热，衡水具有良好的地下热储条件，地温梯度值 3.16℃/100m；三是矿泉水，仅在深州市郊区周围就有 33km2的地下矿泉水，储量达 3 亿 m3 。 衡水工业门类齐全，初步形成了以化工、纺织、轻工、建材、食品、机械、医 药、冶金等为支柱行业，以大中型企业为核心，以乡镇企业为主体的开放型工业体 系。主要工业产品有原煤、石油、钢材、水泥、化肥、电机、棉纱、服装、饮料、 染料、化学制品、水泵、暖气片、保险柜及工艺品等，有相当一部分产品是国优、省部优产品，在国内外享有盛誉。丝网、玻璃钢、工程橡胶等一批特色产业集群已 具雏形。 2、滨湖新区社会环境概况 衡水滨湖新区成立于 2011 年 1 月， 辖衡水湖自然保护区和彭杜、 魏屯两个乡镇。北邻桃城区，南接冀州城区，东靠枣强县城，西侧紧邻衡水湖，辖区面积 296km 2 、人口 9.4 万人，其中管控区 166km2、人口 5.4 万人。 滨湖新城为衡水环湖发展重要的发展地块，将主要以公共服务设施用地、旅游用地和配套居住服务用地为主，城市规划重要的公共服务设施多位于此，承担着老城区的居住和服务功能的转移，西邻衡水湖和老盐河生态景观走廊，拥有良好的自然景观环境资源，将主要发展高档居住和休闲服务业。 2014 年地区生产总值达到 11.21 亿元，其中第一产业为 3.4 亿元，第二产业为3.95 亿元，第三产业为 3.86 亿元，人均 GDP 达 20759 元。 3、衡水湖国家级自然保护区 （1）保护区概况 衡水湖国家级自然保护区位于河北省衡水市境内，衡水市桃城区西南约 10km 处，北倚衡水市区，南靠冀州市区，衡水湖是华北平原的两大内陆湖之一，是由草 甸、沼泽、水域、林地、滩涂等组成的天然湿地生态系统。2000 年 7 月经河北省人民政府批准成立了衡水湖湿地和鸟类省级自然保护区。2003 年 6 月国务院以“国办发[2003]54 号”文件批准衡水湖为国家自然保护区。2014 年 6 月国务院以“国办函[2014]55 号”文件同意对衡水湖国家级自然保护区范围进行调整。2014 年 10 月 8日环境保护部以“环函[2014]219 号”文件发布了衡水湖国家级自然保护区调整后的面积、范围及功能区划。调整后的河北衡水湖国际级自然保护区总面积 1635 公顷，其中核心区面积 5816 公顷，缓冲区面积 4604 公顷，实验区面积 5945 公顷。保护区位于河北省衡水市境内，范围在东经 115°28′27″~115°41′54″，北纬 37°31′39″~37°41′16″之间。 （2）区内主要鸟类及其分布 鸟类是衡水湖自然保护区的主要保护对象。按照本地区鸟类在不同植被类型中 的种类和数量多少，划分以下 6 类鸟类群落类型。 ①农田苇沟鸟类群落 该群落分布区为种植小麦、玉米的农田生境，周边有苇沟存在，鸟类群落有明 显的季节性变化。 大苇莺 （Acrocephalus orientalis）－黄斑苇鳽（Ixobrychus sinensis）—黑水鸡(Gallinula chloropus)鸟类群落在苇沟营巢繁殖；须浮鸥(Chlidonias hydrida) －家燕（Hirundo rustica）－普通燕鸻（Glareola maldivarum）鸟类群落有效地控制 着农田害虫。而在冬季，鸭雁类、灰鹤、大鸨等则集中于该区，构成蔚为壮观的景象， 也危害了农作物。 冬季还有隼形目， 鸮形目鸟类出现。 春、 秋季分布着泽鹬 （Tringastagnatilis）－金眶鸻（Charadridae dubius）－青脚鹬（Tringa nebularia）－灰头麦鸡（Vanellus cinereus）等以鹬类为主的鸟类群落。 ②森林鸟类群落 主要以大片柳树、杨树、刺槐、臭椿林为主要生境类型，鸟类种类夏季主要以 黑卷尾（Dicrurus macrocercus）－红尾伯劳（Lanius cristatus）－白头鹎（Pycnonotus sinensis） 为主， 还有棕扇尾莺 （Gsticola juncidis） 、 大斑啄木鸟 （Dendrocopos major）等，在控制森林害虫方面发挥着重要作用。冬季则多见鸮形目、隼形目种类。 ③苇场草地鸟类群落 自然保护区的苇场草地不仅面积大，生长旺盛，而且露天沼泽、苇塘、杂草地 相间分布，人类活动难以深入，为鸟类的繁殖提供了宁静多样的栖息环境。群体较大的有黄斑苇鳽－苍鹭－小鸊鷉 （Podiceps ruficollis） 鸟类群落， 而白额燕鸥 （Sternalalbifrons）、白翅浮鸥、鹰类则觅食于苇场草地生境。冬季常见有灰鹤、大鸨等在此觅食。 ④灌丛碱蓬鸟类群落 本区有大量的柽柳灌丛，优势种为碱蓬、三棱草等，有少量芦苇分布。主要鸟 类种群为泽鹬－环颈鸻（Charadrius alexandrinus）等中小型涉禽在此觅食。还有几 种雀形目鸟类在此繁殖。 ⑤芦苇、蒲草鸟类群落 衡水湖为华北平原上水质优良的天然内陆淡水湖，为鸥类、雁鸭类提供了良好 的栖息生境。常见须浮鸥（Chlidonias hydrida）－黑尾鸥（Larus crassirostris）－斑 嘴鸭（Anas poecilorhyncha）－绿头鸭（Anas platyrhynchos）类群，其数量较多。环颈鸻－鸥类－青脚鹬－苍鹭类群在此觅食栖息。 ⑥碱蓬滩涂鸟类群落 本区有大面积的滩涂，因而有丰富的无脊椎动物。食物资源丰富，人类活动少， 成为鸟类宁静的家园。 单位面积鸟类种群数量最大， 常见有上万只鸻鹬类在此栖息。 （3）区内其他动物群落及其分布 衡水湖内共有鱼类7目13科24属26种，以鲫鱼、鲢鱼、鲤鱼、鲶鱼、草鱼等为主；浮游植物7门53属，以蓝藻为主；浮游动物174种，隶属3门5纲18目 90 属；底栖动物23种，隶属3门4纲8目20属；水生维管束植物3门14科22属 32 种。另有芦苇、蒲草、莲藕分布。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）: 该项目实施地点位于衡水市滨湖新区横一路与纵一路附近，所在地地势平坦，符合本项目建设和运营的环境要求。本项目为新建项目，周边没有严重污染源。 环境空气： 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气功能区的分类，本项目所在区域环境空气功能区划为二类功能区。 地下水环境： 项目区域浅层地下水为淡咸水，矿化度约为2g/L，底界埋深60-70m，主要利用对象为第二含水层以下的地下水，矿化度低，小于1g/L。根据近年监测结果表明，区域地下水水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准，地下水水质良好。 声环境 该区域环境噪声主要源于区域生活活动产生的噪声，声环境现状质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 4、生态环境质量现状 项目区域地表植被以芦苇为主，地表植被较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目评价范围内无重点文物、名胜古迹。针对施工期及施工场地周围具体环境敏感点进行现场考察，并结合项目本身的特点，确定本项目环境保护对象主要在施工期，具体保护目标及保护级别见表8。 表8 环境保护对象及保护目标一览表 环境 要素 保护对象 方位 与施工管道最近距离m 保护级别 大气 环境 衡水市第一中学 E 52 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 范家庄 E 294 衡水志臻中学 W 81 小侯村 E 227 马家庄村 S 297 南赵常村 W 698 实验中学 N 80 北田村 N 100 龙源酒店 N 460 马南田村 S 435 地下水 项目区域 《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准 声环境 项目四周 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 区域内环境质量适用于如下标准： 1、环境空气 区域环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准（标准值限见表9）。 表9 环境空气质量标准 污染物名称 平均时间 浓度限值（二级标准）（μg/Nm3） 二氧化硫（SO2） 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 一氧化碳（CO） 24小时平均 4000 1小时平均 10000 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 PM10 年平均 70 24小时平均 150 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 2、地下水 区域地下水质量执行《地下水质量标准》(GB/T14843-2017)Ⅲ类区标准。（见表10） 表10 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项目 pH 总硬度 溶解性 总固体 硝酸盐氮 亚硝酸 盐氮 氨氮 标准值 6.5-8.5 ≤450 ≤1000 ≤20 ≤1.00 ≤0.5 3、噪声 项目噪声评价标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。（具体限值见表11） 表11 声环境量质量标准 单位：dB(A) 点位 类别 昼间 夜间 适应范围 东、西、北厂界 2 60 50 边界外1m 南厂界 4a 70 55 边界外1m |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 本项目污染物排放施工期污染物排放执行标准如下： 1、粉尘：粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2，无组织排放周界外浓度最高点≤1.0mg/m3； 2、噪声：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准的要求，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 3、固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及修改单内容。 本项目运营期间主要涉及到污水泵站运行产生的噪声和臭气；污染物排放执行标准如下： 1、臭气：臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)_无组织排放周界外浓度最高点≤20（无量纲）； 2、噪声：南噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求；即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。其他厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求；即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 3、固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及修改单内容。 |
| 总量控制指标 | 本项目运营期主要为污水泵站运行产生的臭气无组织排放，因此本项目污染物排放总量控制指标为COD：0t/a，NH3-N：0t/a、SO2：0t/a，NOx：0 t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期工艺流程简述 本项目管道施工主要以开挖施工为主，开挖施工工艺流程及产污节点见图1： 图1 开挖施工工艺流程及产污节点示意图 开挖施工主要工序流程简述： （1）部分管段采用顶管作业的方法进行施工作业，该过程产生少量扬尘，效果优于沟槽开挖。 （2）沟槽开挖及打支撑：按照设计要求根据现场情况选择不同的开槽断面形式，沟槽开挖采用挖掘机挖土，人工配合，入场后依据每地段的具体地质情况进行支护设计。该过程产生噪声、扬尘和固体废物。 （3）下管入沟：将管道运抵开挖号的沟槽边，排列整齐，人工、机械配合下管。下管前应对管件进行检查，发现有裂缝、烂口或不符合尺寸者不得使用。 管口连接及检查井施工：管口连接采用电熔连接方式。检查井采用塑料一体化检查井，具有操作简单、操作方便、抗渗密封性号等优点。检查井外围的回填方法及回填材料应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》相关要求。 管道密闭性检验：管道密封性检验以相邻两检查井的管道为一分段。管道密封性检验应在管区填土完成后进行。 覆土回填：管道两侧至管顶以上500mm范围内应满槽回填土，该过程产生扬尘和噪声。 场地恢复：对开槽破坏路面进行恢复，可采取植树种草等方式绿化。 运营期工艺流程简述 运营期衡水第一中学生活污水经污水管网排入滨湖新区污水处理厂，本项目设置巡检人员，定期对管网进行检查维修。本项目运营期无废气、废水、噪声和固废产生。

主要污染工序： 一、施工期污染工序 1、施工废气 （1）扬尘：本项目施工过程扬尘主要来源于道路、管槽开挖、回填过程中产生的扬尘；以及建筑材料运输过程中产生的扬尘； （2）机械废气：机械废气主要来自施工机械驱动设备排放的废气及运输车辆排放的尾气，排放的污染物主要有CO、NOx、总烃等。 2、施工废水 施工期废水主要是施工车辆、场地冲洗废水、管道试压废水以及施工人员生活污水。 施工冲洗废水 施工期对进出施工区域的车辆需要进行冲洗以防治扬尘带出，车辆冲洗水产生量较少，一般为40-80L/车，主要污染物为SS、石油类。 管道试压废水及泥浆废水 本项目管道试压过程产生试压废水，施工过程产生泥浆废水，主要污染物为SS。 施工生活污水 施工期间进场施工人员约为30人，工地内不设施工营地，施工生活污水按50L/人·天，排放系数以0.8计，则施工生活污水排放量为1.2m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。 3、施工期噪声 施工期噪声主要来源于施工现场的各类施工机械设备和物料运输的交通噪声。 4、施工期固体废物 施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾。均属一般固体废物。 进场施工人数约为30人，生活垃圾排放系数按0.5kg/人·天，则项目施工生活垃圾产生量为0.015t/d。 生态影响 本项目新建管线均为地埋敷设，施工结束后地表可得到恢复，故不涉及永久性占地问题，全部为临时占地；根据现场踏勘，临时占地土地为荒地，地表植被为芦苇，因此，管线施工过程中会对地表植被及土壤造成一定的不利影响。沟槽开挖会造成一定程度的水土流失。 运营期污染工序 本项目不属于工业项目，运营过程无生产工艺，本项目设泵站房，不设固定岗位，因此运营期间主要涉及到污水泵站运行产生的噪声和臭气。 废气 臭气经水泵站加盖密闭后无组织排放； 2、噪声 噪声主要为电机运行时产生的噪声，噪声值一般在70～85dB(A)。 3、固废 泵站及管道污泥定期清掏，运至衡水湖污水处理厂，与污水处理厂污泥一并处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 处理后排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 扬尘、机械设备废气、汽车尾气 | 粉尘 CO NOx 总烃 | 少量 | 少量 |
|  | 运营期泵站产生的臭气 | 臭气浓度 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工人员生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 1.2m3/d | 1.2m3/d |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 少量 | 少量 |
|  | 管道试压及泥浆废水 | SS | 少量 | 少量 |
| 固 体 废 弃 物 | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.015t/d | 0.015t/d |
|  | 运营期管道及泵站污泥 | 污泥 | 1t/a | 1t/a |
| 噪 声 | 施工期噪声主要来源于施工现场的各类施工机械设备和物料运输的交通噪声，声级在76~95dB（A）。运营期主要为水泵站电机运行时产生的噪声，噪声值一般在70～85dB(A) |
| 主要生态影响(不够时可附另页): 本项目新建管线均为地埋敷设，施工结束后地表可得到恢复，故不涉及永久性占地问题，全部为临时占地；根据现场踏勘，临时占地土地为荒地，因此，管线施工过程中会对地表植被及土壤造成一定的不利影响。沟槽开挖会造成一定程度的水土流失。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、施工期大气环境影响分析 施工期废气主要有扬尘及机械废气。施工过程扬尘主要来源于道路、管槽开挖、回填过程中产生的扬尘；以及建筑材料运输过程中产生的扬尘。机械废气主要来自施工机械驱动设备排放的废气及运输车辆排放的尾气，排放的污染物主要有CO、NOx、总烃等。 建设期扬尘的产生还是无法根除的，为减少施工扬尘对周围环境的影响，应加强建设期的环保管理，实施标准化施工。根据《河北省建筑施工扬尘治理15条措施》中的规定以及衡水市有关大气污染防治的相关规定，该项目采取的防尘措施如下： （1）施工现场必须封闭围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。 （2）施工现场出入口和场内主要道路必须混凝土硬化，严禁使用其他软质材料铺设。 （3）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施并建设车辆清洗水池，清洗水经沉淀后循环使用；加强雨天土方运输管理，严禁车体带泥上路。 （4）施工现场集中堆放的土方和闲置场地必须覆盖、固化或绿化，严禁裸露。 （5）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗撒。 （6）施工现场必须设置垃圾存放点,集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃。 （7）施工现场的水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 （8）拆除建筑物、构筑物时，必须采用围挡隔离、洒水降尘措施，在规定期限内将废弃物清理完毕，严禁敞开式拆除和长时间堆放废弃物。 （9）施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷。 （10）遇有4级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除。 （11）施工企业必须在施工现场安装视频监控系统,对施工扬尘实时监控。 （12）施工现场必须建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责。 （13）建设单位必须全额拨付安全文明措施费用，施工单位必须专款专用，严格落实施工扬尘治理的各项措施。 （14）本项目不设混凝土搅拌站，使用外购商品混凝土进行建设。 采取以上措施后，施工扬尘对周围环境的影响会大大降低。只要加强管理，切实落实好这些措施，施工扬尘对周围环境不会产生明显的影响。 另外，机动车燃油废气排放量不大， 其对环境影响随着施工期结束而结束。 采取以上措施后，施工期对大气影响可以接受。 2、施工期废水影响分析 施工期废水主要是施工车辆、场地冲洗废水、管道试压废水以及施工人员生活污水。 （1）施工冲洗废水 施工期对进出施工区域的车辆需要进行冲洗以防治扬尘带出，车辆冲洗水产生量较少，一般为40-80L/车，主要污染物为SS、石油类。要求施工方在施工现场开挖修建临时废水沉淀池，使施工废水经沉淀除渣后循环使用，不外排。池内泥浆弃土定时挖出与建筑垃圾一起运到指定的建筑垃圾堆放场。 管道试压废水及泥浆废水 本项目管道试压采用清水试压，所有管道均为新出厂管道，试压废水在密闭管道内使用，主要污染物为SS。试压废水与泥浆废水应进行沉淀处理，除去其中的泥沙后回用于场地洒水抑尘。 经采取以上措施后，本项目施工场地车辆冲洗废水、管道试压废水和泥浆废水可做到回用不外排，不会对周围地表水环境造成不利影响。 施工生活污水 施工期间进场施工人员约为30人，工地内不设施工营地，施工生活污水排放量为0.12m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。施工期间生活污水排入工地内临时防渗旱厕，定期清掏，不外排不会对周围地表水造成明显影响。 3、施工期噪声影响分析 施工期噪声主要来源于施工现场的各类施工机械设备和物料运输的交通噪声，声级在76~95dB（A）。 表12 施工机械产噪值一览表 单位：dB(A) 序号 设备名称 声级dB（A） 参考点与机械距离（m） 1 装载机 90 5 2 挖掘机 85 5 3 推土机 92 5 4 混凝土振捣器 87 5 5 电锯、电刨 95 5 6 压路机 76 5 7 运输车辆 85 5 本次评价采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lr=Lro-20lg（r/ro） 式中：Lr——距声源r处的A声压级，dB（A）； Lro——距声源ro处的A声压级，dB（A）； r——预测点与声源的距离，m； ro——监测设备噪声时的距离，m。 利用上述公式，预测计算主要施工机械在不同距离处的衰减值，预测计算结果见表13。 表13 主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值 序号 机 械 不同距离处的噪声贡献值dB(A) 10m 20m 40m 60m 80m 100m 150m 200m 1 装载机 70 64 58 54 52 50 46 44 2 挖掘机 65 59 53 49 47 45 41 39 3 推土机 72 66 60 56 54 52 48 46 4 混凝土振捣器 67 61 55 51 49 47 43 41 5 电锯、电刨 75 69 63 59 57 55 51 49 6 压路机 56 50 44 40 38 36 32 30 7 运输车辆 65 59 53 49 47 45 41 39 从上表可以看出，施工机械噪声较高，如果使用单台机械，对环境的影响范围为白天约为10m，夜间约为100m，在此距离之外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。根据本项目建设特点并结合现场踏勘，本项目距离周边声环境敏感目标较近，如距离衡水第一中学52m，因此，施工期如果不采取相应措施或措施不当，将会对周围声环境造成明显影响。 为了减少施工期噪声对周围环境的影响，结合施工进展，采取如下防治措施： （1）土石方工程阶段，施工单位应合理安排施工时间，做到文明施工，严禁在中午12:00~14:00、夜间22:00~6:00期间进行施工。如果由于工艺要求需要夜间和中午施工，应按规定办理审批手续并公告学校； （2）运输车辆，运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开居民点和环境敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣； （3）增加消声减噪的装置，如在某些施工机械上安装消声罩，对振捣棒等强噪声源周围适当封闭； （4）加强施工工地的噪声管理，施工企业对施工噪声进行自律，文明施工；合理安排施工计划和施工时间，可先进行场区外侧部分工程的施工，施工机械要合理布局，对相对固定的机械设备尽量采取入棚操作。按照有关规定，施工场地对作业区四周设置围档。所有高噪声设备禁止在夜间22:00~次日6:00之间进行施工，以减小或避免施工噪声对周围居民的影响。 项目北侧52m为衡水第一中学，为降低施工期噪声对其产生的影响，应严格按照上述要求执行，同时施工期噪声影响是暂时的，随着施工结束而结束，因此施工期噪声对衡水第一中学影响较小。 4、施工期固体废物影响分析 本项目施工过程中产生的固体废物为一般固体废物。施工单位应按当地环卫部门的要求，运至指定地点。为防止外运过程中沿途遗洒及扬尘对周围环境的影响，本环评要求建筑垃圾外运时应用苫布覆盖，以防沿途遗洒，并按当地有关部门的要求，经指定路线，运至指定地点，严禁乱倒乱放。 通过采取以上必要的防治措施后，施工期对周围环境的影响较小。施工期对周围环境的影响是局部的、暂时的，随着工程的建成完工而消失。 5、生态环境影响分析 （1）影响分析 本项目管线敷设工程施工过程中不涉及永久占地，全部为临时占地；施工过程中对土壤产生扰动，使土壤表层强度压实，表层土壤团粒结构破坏呈粉状，导致土壤通透性下降，土壤水分与养分状况恶化；管线施工过程中会破坏地表植被芦苇；沟槽开挖会造成一定程度的水土流失。 （2）减缓施工期生态影响措施 ①施工过程应提高和改进施工工艺，选择采用可尽量减少开挖面积的施工工艺，开挖的弃土不能随意堆放，以防雨季大量水土流失。在填方的路堤两侧应尽可能设置挡墙和排水系统，减少水土流失。 ②施工场地的选择，既要考虑施工方便的需要，又要考虑到现有道路的畅通和生态环境的保护，场地的选定和范围，合理控制最小施工作业带宽度，避免过多破坏地表植被。 ③施工前进行表土剥离，作为后期绿化覆土来源。 ④施工期间尽量随挖随填，减少回填土裸露时间，对临时堆土进行遮盖和临时拦挡，减少水土流失，施工结束后进行土地整治、植被恢复。 本项目施工周期较短，施工范围小，在采取以上生态环境保护措施后，预计项目施工不会对生态环境造成明显不利影响。

营运期环境影响分析： 本项目不属于工业项目，运营过程无生产工艺，本项目设泵站房,不设固定岗位，因此泵站会产少量臭气。 （一）大气环境影响分析 废水中少量臭气经水泵站加盖密闭后无组织排放；不会对环境大气造成影响。 （二）声环境影响分析 本项目噪声主要为运营期泵站电机运行的机械噪声，声级值在70-85dB(A)。项目选用低噪声设备，所有产噪设备均设置于室内，采取基础减振、维护保养、厂房隔声等措施后再通过距离衰减。 表14 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 单个噪声源强(dB) 处理措施 噪声防治措施 1 泵站电机运行 70--85 墙体隔声 采用低噪声设备，对产噪设备进行隔声、减振等措施，主要设备置于房间内，厂房隔声等 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式： 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 噪声源对各预测点的影响预测结果见表15。 表15厂界噪声预测结果 噪声源 位置 距厂界距离 贡献值 标准值 泵站电机运行 东厂界 10 39 60 西厂界 10 43 60 南厂界 10 48 60 北厂界 10 46 60 由表15看出，本项目通过采用低噪声设备，对产噪设备进行隔声、减振隔声等措施，项目运营后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在39～48dB(A)，南噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求；即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。其他厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求；即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 综上，本项目的噪声贡献值对厂界声环境的影响较小，不会对厂界及声环境敏感点声环境质量产生明显不利影响。 （三）固体废物环境影响分析 主要为投入运营后管道及泵站产生的污泥，本段工程建成后，经推算，年产生量为1t，泵站及管道污泥定期清掏，运至衡水湖污水处理厂，与污水处理厂污泥一并处理。 综上，项目产生的固体废物均得到有效的处理和综合利用，不外排，不会对周围环境造成影响。 本项目为污水管道建设项目，污水管道在投入使用后，由于管道破裂、腐蚀和管道接口处泄露等原因可能会造成管道内的污水泄露，泄露的污水可能会对地下水体和土壤造成污染。本项目污水管道重力排水管道顶管段污水管道采用钢筋混凝土钢承口管，拉管段及污水提升泵站压力出水管管段采用聚乙烯（PE100）管，该管道具有较高的抗腐蚀性和抗渗透性、能够承受较大的外压，能够很好的避免发生污水泄露。同时本项目污水管道投入使用后，应安排专业人员对污水管道进行定期检查，发现问题及时进行处理。 同时，建设单位应按照《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发【2015】4号）要求进行突发环境事件应急预案的编制及备案，对环境风险源进行辨识和分析，制定应急措施，成立应急组织机构，明确分工和职责，建立应急响应程序，准备应急物资，制定培训和应急演练计划。 通过以上措施的实施，可将工程的风险性降低至最小。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 扬尘、机械设备废气、汽车尾气 | 粉尘 CO NOx 总烃 | 加强施工管理、定期洒水等 | 达标排放 |
|  | 运营期泵站产生的臭气 | 臭气浓度 | 水泵站水池经加盖密闭后无组织排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 施工人员生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 施工期间生活污水排入工地内临时防渗旱厕，定期清掏，不外排 | 不外排 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 施工场地设置废水沉淀池，施工废水经沉淀除渣后循环使用，不外排 | 不外排 |
|  | 管道试压及泥浆废水 | SS | 试压废水与泥浆废水应进行沉淀处理，除去其中的泥沙后回用于场地洒水抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工人员 | 生活垃圾 | 设置垃圾收集箱，由环卫部门统一处理 | 合理处置 |
|  | 运营期管道及泵站污泥 | 污泥 | 泵站及管道污泥定期清掏，运至衡水湖污水处理厂，与污水处理厂污泥一并处理 | 合理处置，不外排 |
| 噪 声 | 施工期采取施工现场加强管理、合理安排强噪声设备的使用时间、产噪设备尽量入棚操作、建立临时隔声屏障等噪声控制措施后施工期噪声不会对周围环境造成不利影响。运营期噪声主要为电机运行时产生的噪声，采取基础减振、维护保养、厂房隔声等措施后再通过距离衰减。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目管线敷设工程对生态环境的影响主要为施工过程对土壤产生扰动，破坏地表植被芦苇；沟槽开挖造成一定程度的水土流失。施工过程采取的生态环境保护措施有： （1）施工过程应提高和改进施工工艺，选择采用可尽量减少开挖面积的施工工艺，开挖的弃土不能随意堆放，以防雨季大量水土流失。在填方的路堤两侧应尽可能设置挡墙和排水系统，减少水土流失。 （2）施工场地的选择，既要考虑施工方便的需要，又要考虑到现有道路的畅通和生态环境的保护，场地的选定和范围，合理控制最小施工作业带宽度，避免过多破坏地表植被。 （3）施工前进行表土剥离，作为后期绿化覆土来源。 （4）施工期间尽量随挖随填，减少回填土裸露时间，对临时堆土进行遮盖和临时拦挡，减少水土流失，施工结束后进行土地整治、植被恢复。 本项目施工周期较短，施工范围小，在采取以上生态环境保护措施后，预计项目施工不会对生态环境造成明显不利影响。 |

结论与建议

一、结论 建设项目概况 1、项目名称：滨湖新区污水管网（衡水市第十四分区）一期工程 2、建设单位：衡水滨湖新区城乡建设局 3、建设性质：新建 4、地理位置：滨湖新区北部（衡水市第十四分区）规划宗杰路以北，横一路及纵一路沿线 ； 5、项目投资：工程总投资包括第一部分工程费用、工程建设其他费用及预备费。工程总投 资：5045.35 万元。主要为政府财政拨款； 6、劳动定员及生产制度：项目施工期劳动定员30人，根据建设需要，实行1班制，工作制为8小时，工程周期为6个月。 建设项目地点及周边环境关系 本项目分为4段管网建设， 1、横一路北侧污水主干管及10号污水泵站以横一路与纵一路交口东北角现状污水管道末端为起点，沿横一路北侧，由西向东新建一排d1200mm～d1350mm 的污水主干管，接入污水处理厂。 2、纵一路过路污水管在志臻中学南侧、衡水中学西侧修建一条污水过路d800mm 管道，管道上游与纵一路西侧规划污水管道相接，下游接入纵一路东侧现状排水管道。 3、龙源酒店及龙源二期污水排放管从龙源二期南侧起，新建一根dn200mm 的压力污水管，穿越盐河故道，向南接入横一路北侧现状污水管起端。 4、牧马庄园、实验中学污水排放管 从 G106 与纵一路交口北侧起，新建一根 dn600mm 污水管，向南穿越 G106 国道接入纵一路东侧现状污水管起端。 其中，以10号污水提升泵站为项目中心点，因此中心坐标为东经：115°41'08.49"，北纬：37°38'03.18"，西侧侧231m为衡水第一中学，南侧323m隔横一路为力升工程橡胶有限公司，东、北侧均为农田。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 工程内容 1、建设内容及规模 本项目分为4段管网建设： （1）横一路北侧污水主干管及10号污水泵站以横一路与纵一路交口东北角现状污水管道末端为起点，沿横一路北侧，由西向东新建一排d1200mm～d1350mm 的污水主干管，接入污水处理厂。管道长约2340m。在横一路与学昌路交口西侧道路绿化带内新建10号污水提升泵站一座，泵站规模 3.25 万吨/天。 （2）纵一路过路污水管在志臻中学南侧、衡水中学西侧修建一条污水过路d800mm 管道，管道上游与纵一路西侧规划污水管道相接，下游接入纵一路东侧现状排水管道。管道长约 85m。 （3）龙源酒店及龙源二期污水排放管从龙源二期南侧起，新建一根dn200mm 的压力污水管，穿越盐河故道，向南接入横一路北侧现状污水管起端。管道长约 280m。 （4）牧马庄园、实验中学污水排放管从G106与纵一路交口北侧起，新建一根 dn600mm 污水管，向南穿越G106国道接入纵一路东侧现状污水管起端。管道长约 180m。 其中10号污水泵泵站规模3.25万吨/天，扬程 6m，位于横一路与规划学昌路交口西侧道路绿化带内，负责收集提升分区十四、十五的污水，出水管道下游接入 滨湖新区污水处理厂。泵站建设用地位于横一路道路征地线范围内（人行道外沿至征地线），属市政用地，污水泵站占地 225m2。 2、选址可行性 本项目位于衡水市滨湖新区横一路与纵一路附近，属于城镇基础设施建设项目，衡水市行政审批局为本项目出具了建设项目选址意见书，本项目符合衡水市城乡总体规划，同意本项目选址意见（见附件）。本项目位于河北衡水湖国家级自然保护区外围保护地带，不在保护区范围内，因此项目建设对保护区不会造成影响。 综上，项目选址可行。 3、用地意见 本项目施工完毕后恢复原样地貌，不涉及新增建设用地及地上建筑物，因此衡水市国土资源局滨湖新区分局为本项目出具了用地情况说明，本项目不需要办理土地预审（见附件）。 4、产业政策符合性分析 本项目属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订）》中鼓励类“城市基础设施”中的“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”项目，因此，本项目符合国家相关产业政策要求。 5、环境质量现状 该项目实施地点位于衡水市滨湖新区横一路与纵一路附近，所在地地势平坦，符合本项目建设和运营的环境要求。本项目为新建项目，周边没有严重污染源。 1、环境空气： 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气功能区的分类，本项目所在区域环境空气功能区划为二类功能区。 2、地下水环境： 项目区域浅层地下水为淡咸水，矿化度约为2g/L，底界埋深60-70m，主要利用对象为第二含水层以下的地下水，矿化度低，小于1g/L。根据近年监测结果表明，区域地下水水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准，地下水水质良好。 3、声环境 该区域环境噪声主要源于区域生活活动产生的噪声，声环境现状质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 4、生态环境质量现状 项目区域地表植被以芦苇为主，地表植被较好。 6、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响分析结论 ①施工期废气主要有扬尘及机械废气。为减少施工扬尘等对周围环境的影响，应加强建设期的环保管理，实施标准化施工。根据《河北省建筑施工扬尘治理15条措施》中的规定以及衡水市有关大气污染防治的相关规定，该项目采取施工现场必须封闭围挡，严禁围挡不严或敞开式施工、施工现场出入口和场内主要道路必须混凝土硬化，严禁使用其他软质材料铺设、施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施并建设车辆清洗水池，清洗水经沉淀后循环使用；加强雨天土方运输管理，严禁车体带泥上路等措施后，施工期不会对周围大气环境造成不利影响。 ②施工期废水主要是施工车辆、场地冲洗废水、管道试压废水以及施工人员生活污水。在施工现场开挖修建临时废水沉淀池，使施工废水、管道试压废水及泥浆废水经沉淀除渣后循环使用，不外排。施工期间生活污水排入工地内临时防渗旱厕，定期清掏，不外排，不会对周围地表水造成明显影响。 ③施工期噪声主要来源于施工现场的各类施工机械设备和物料运输的交通噪声，声级在76~95dB（A）。施工期采取施工现场加强管理、合理安排强噪声设备的使用时间、产噪设备尽量入棚操作、建立临时隔声屏障等噪声控制措施后施工期噪声不会对周围环境造成不利影响。 ④施工过程中产生的固体废物运至环卫部门指定地点，建筑垃圾外运时应用苫布覆盖，以防沿途遗洒，并按当地有关部门的要求，经指定路线，运至指定地点，严禁乱倒乱放。通过采取以上必要的防治措施后，施工期对周围环境的影响较小。 施工期对周围环境的影响是局部的、暂时的，随着工程的建成完工而消失。 ⑤本项目管线敷设工程对生态环境的影响主要为施工过程对土壤产生扰动，破坏地表植被芦苇；沟槽开挖造成一定程度的水土流失。施工过程采取尽量减少开挖面积，合理控制最小施工作业带宽度，开挖的弃土不能随意堆放，在填方的路堤两侧应尽可能设置挡墙和排水系统，施工前进行表土剥离，对临时堆土进行遮盖和临时拦挡，施工结束后进行土地整治、植被恢复等措施，预计项目施工不会对生态环境造成明显不利影响。 （2）运营期环境影响分析结论 本项目不属于工业项目，运营过程无生产工艺，本项目设泵站房,不设固定岗位，因此泵站会产少量臭气。 （一）大气环境影响分析结论 废水中少量臭气经水泵站加盖密闭后无组织排放；不会对环境大气造成影响。 （二）声环境影响分析 本项目噪声主要为运营期泵站电机运行的机械噪声，声级值在70-85dB(A)。项目选用低噪声设备，所有产噪设备均设置于室内，采取基础减振、维护保养、厂房隔声等措施后再通过距离衰减。 综上，本项目的噪声贡献值对厂界声环境的影响较小，不会对厂界及声环境敏感点声环境质量产生明显不利影响。 （三）固体废物环境影响分析 主要为投入运营后管道及泵站产生的污泥，本段工程建成后，经推算，年产生量为1t，泵站及管道污泥定期清掏，运至衡水湖污水处理厂，与污水处理厂污泥一并处理。 综上，项目产生的固体废物均得到有效的处理和综合利用，不外排，不会对周围环境造成影响。 本项目为污水管道建设项目，污水管道在投入使用后，由于管道破裂、腐蚀和管道接口处泄露等原因可能会造成管道内的污水泄露，泄露的污水可能会对地下水体和土壤造成污染。本项目污水管道重力排水管道顶管段污水管道采用钢筋混凝土钢承口管，拉管段及污水提升泵站压力出水管管段采用聚乙烯（PE100）管，该管道具有较高的抗腐蚀性和抗渗透性、能够承受较大的外压，能够很好的避免发生污水泄露。同时本项目污水管道投入使用后，应安排专业人员对污水管道进行定期检查，发现问题及时进行处理。 同时，建设单位应按照《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发【2015】4号）要求进行突发环境事件应急预案的编制及备案，对环境风险源进行辨识和分析，制定应急措施，成立应急组织机构，明确分工和职责，建立应急响应程序，准备应急物资，制定培训和应急演练计划。 通过以上措施的实施，可将工程的风险性降低至最小 7、总量控制结论 根据本项目特点，建议本项目污染物排放总量控制指标为COD：0t/a，NH3-N：0t/a、SO2：0t/a，NOx：0 t/a。 8、工程可行性结论 综上所述，衡水滨湖新区城乡建设局滨湖新区污水管网（衡水市第十四分区）一期工程建设符合国家产业政策，选址可行，项目实施与运行过程中必须严格执行“三同时”原则，强化环境管理，落实本报告提出的各项污染防治措施，确保环保设施的正常运行。在此前提下，从环保角度而言本项目的建设是可行的。 二、建议 1、施工期加强扬尘治理，遇重污染天气严格按照应急预案执行。 2、项目建成后及时进行生态恢复，加强绿化工作。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容： 本项目施工环境保护监查监理内容见表14，环境保护“三同时”验收内容见表15。 表14 施工期环境保护监查监理内容一览表 处理对象 验收设施 环保投资(万元) 验收标准 施工扬尘 洒水设备、围栏、挡风板 15 - 运输车辆 临时沉砂池、回用于地面抑尘，不外排，施工期间生活污水排入工地内临时防渗旱厕，定期清掏，不外排 5 带土 道路硬化 15 建筑垃圾 送建筑垃圾填埋场 - 施工噪声 施工设备降噪 5 22:00～次日6:00不施工； 施工场界噪声达标 合计 40 表15 环境保护“三同时”验收一览表 项目 环保措施 投资 （万元） 验收标准 生态环境 临时占地生态恢复、绿化恢复 5 生态恢复 运营期泵站产生的臭气 臭气浓度 水泵站经加盖密闭后无组织排放 2 执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)_无组织排放周界外浓度最高点 ≤20（无量纲） 运营期管道及泵站污泥 泵站及管道污泥定期清掏，运至衡水湖污水处理厂，与污水处理厂污泥一并处理 2 合理处置，不外排 厂界噪声 采取基础减振、维护保养、厂房隔声等措施后再通过距离衰减 1 南噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求； 即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 其他厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求； 即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周边关系图 附图3 项目与保护区位置关系图 附件1 用地情况说明 附件2 项目规划意见 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

1.5

生活用水

0.3

防渗旱厕

新鲜水

作业路线、场地清理

地下管线调查

沟槽开挖及打支撑

整平、复测

顶管作业或下管入沟

管座施工

恢复场地

管道密闭性检验

接口及检查井施工

覆土回填

施工扬尘、施工车辆尾气、噪声