# 建设项目环境影响报告表

项目名称：      牧马生态庄园项目

建设单位(盖章):  衡水成博房地产开发有限公司

编制日期：2019年12月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 牧马生态庄园项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 衡水成博房地产开发有限公司 |
| 法人代表 | 杨建国 | 联系人 | 杨建国 |
| 通讯地址 | 衡水滨湖新区滨河路999号牧马庄园 |
| 联系电话 | 13031821111 | 传真 | - | 邮政编码 | 053000 |
| 建设地点 | 滨湖新区彭杜乡五开河村西南、南侧及106国道北 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | K7010房地产开发经营 D4430热力生产和供应 P83教育 H61住宿业 |
| 占地面积 （平方米） | 214772㎡ （约合322.48亩） | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 130000 | 其中:环保投资（万元） | 500 | 环保投资占总投资比例 | 0.38% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期 投产日期 | / |
| 工程内容及规模: 一、项目建设背景 近几年，随着衡水市宏观经济快速发展，商业市场显现出了前所未有的快速发展态势，各项指标大幅度增长，房地产业进入具有衡水自身特点的新轮快速增长期。城市建设面临着加强投资吸引力，提高城市品质，创建滨湖生态园林城市，以城市的开发经营促进可持续发展的现实需要，衡水市经济进入全面、快速发展的重要时期。 随着城市居民人均收入不断提高，经济活动的日趋频繁，市民对于改善商业条件、经营环境和子女教育的愿望越来越迫切，更新弃旧、地域更换、层次调整等已成为广大居民关注的热点。 本项目位于滨湖新区彭杜乡五开河村西南、南侧及106国道北，区域内地势较平坦，交通便捷，综合配套较齐全，项目周围无工业污染源，符合项目建设需要。项目规划符合衡水市总体规划要求，整体形成商务休闲一体化区域，从而拉动滨湖新区城市发展，与今后几年衡水市城镇建设的总体思路相契合。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实施）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》修改单（部令 第1号）（2018年4月28日实施）规定，本项目属于三十六、房地产—106房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等—其他；三十一、电力、热力生产和供应业—92 热力生产和供应工程—其他（电热锅炉除外），四十、社会事业与服务业—113学校、幼儿园、托儿所、福利养老院—涉及敏感区的，有化学生物等实验室的学校。确定该项目应编制环境影响报告表。本公司承担该项目的环境影响评价工作，评价单位接受委托后，组织技术人员进行现场踏勘、资料收集与调研，并按《环境影响评价技术导则》要求规范编写了本项目环境影响报告表。 二、新建项目基本情况 （1）项目名称：牧马生态庄园项目 （2）建设单位：衡水成博房地产开发有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：项目厂址位于滨湖新区彭杜乡五开河村西南、南侧及106国道北。厂址区域中心点坐标为北纬37°39'50.83"，东经115°41'10.96"。厂址四邻概况为：南至106国道，西邻滏东排河，东靠基本农田，北干渠穿过园区。距离本项目最近的敏感点为北侧51m衡水湖自然保护区实验区。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （5）建设周期：3个月 （6）项目投资：项目总投资为130000万元，其中环保投资为500万元，环保投资占总投资比例的0.38%。 （7）建设规模：主要建筑为衡水实验中学、成博万豪大酒店、居民住宅区，其中居民住宅区建设有88栋住宅楼，可容纳约5670口人居住，占地面积为105810 m2，住宅建筑面积为105835.47m2；衡水实验中学建设有教学楼6栋，学生宿舍楼5栋，及食堂、实验室、礼堂、办公楼等配套设施，可容纳师生6000人。建筑面积为88361.55 m2。成博万豪大酒店建设有酒店、职工宿舍、游泳馆等硬件设施，总占地面积为40000 m2。日平均迎客量约150人次。 （8）占地面积及主要建设内容：项目总占地214772 m2（约合322.48亩），分三部分建设。衡水实验中学占地面积为68962 m2、成博万豪大酒店占地面积为51504.94 m2、居民住宅区，占地面积为105810 m2。 三、主要建设内容 1、主要工程内容 项目总占地214772 m2（约合322.48亩），分三部分建设。衡水实验中学占地面积为68962 m2、成博万豪大酒店占地面积为51504.94 m2、居民住宅区，占地面积为105810 m2。 其中居民住宅区建设有88栋住宅楼，可容纳约5670口人居住，占地面积为105810 m2，住宅建筑面积为105835.47m2；衡水实验中学建设有教学楼6栋，学生宿舍楼5栋，及食堂、实验室、礼堂、办公楼等配套设施，可容纳师生6000人。建筑面积为88361.55 m2。成博万豪大酒店建设有酒店、职工宿舍、游泳馆等硬件设施，总占地面积为40000 m2。日平均迎客量约150人次。 工程主要建（构）筑物一览表见表1，本项目组成及工程内容一览表见表2。 表1 项目用地构成一览表 项目 单位 占地面积 总用地 ㎡ 214772 衡水实验学校用地 ㎡ 68962 成博万豪酒店用地 ㎡ 40000 住宅区用地 ㎡ 105810 表2 项目主要工程内容一览表 序号 工程类别 工程名称 建设内容 1 公用工程 供水 市政公用供水管网已建成，本项目使用衡水市自来水公司的自来水，必要时配备二次加压供水系统。年用水量46.53万吨 供电 项目用电由滨湖新区供电系统提供，年用电量651.78万KWh/a 供气 成博万豪酒店餐饮和实验中学食堂天然气用量约5.31万m3/a。 学校冬季供暖采用天然气锅炉供暖年用量约6.08万m3/a冬季供暖期4个月使用）气源由市政引入燃气管道，能满足项目需要。 2 环保工程 废气 餐厅厨房油烟：抽油烟机+油烟净化器+集中油烟管道 进出车辆尾气：加强车辆管理，地下车库机械排风设施，加强小区绿化。 燃用清洁能源—天然气，采用低氮燃烧技术，设2根8米排气筒。 学校实验室废气：设置通风厨，少量间歇性无组织排放。 废水 市政公用排水管网已建成，项目污水管道可直接与市政管网相连，排入衡水湖污水处理厂。生活污水、酒店废水、学生及教职工生活废水进入化粪池，处理后进入污水管道，排入管网。锅炉废水直接排入管网。 噪声 锅炉燃烧器和鼓风机进行减振处理、加装隔声罩，水泵进行减振处理，锅炉房墙壁做吸声、安装隔声门窗，减低噪声向外的辐射，锅炉烟囱出口加装消声器 固废 生活垃圾、商业垃圾环卫部门统一收集处理。实验室产生的废液和废药剂瓶，暂存危废间，委托有资质的公司收集处置 表3 项目主要工程内容衡水实验学校用地一览表 名称 建筑面积 层数 备注 1#5#宿舍楼 6341.2 6 1#楼面积 6341.2 5#楼面积 119.7 连廊面积 2#4#宿舍楼 4670.8 6 2#楼面积 4670.8 4#楼面积 119.7 连廊面积 3#宿舍楼 3833.8 6 7#实验楼 3496.6 5 低年级食堂 2602 2 食堂 12132.6 3 礼堂 4408 1 图纸4层 1#教学楼 3712.83 5 2#教学楼 3712.83 5 3#教学楼 3712.83 5 4#教学楼 3712.83 5 5#教学楼 3743 5 长×宽+差平均数44 6#教学楼 6756 5 基底-5# 办公楼 3615 5 游泳馆 2907.43 合计 80609.15 表4 项目主要工程内容成博万豪酒店用地一览表 名称 层数 面积 备注 东二层 2 612 图纸面积 酒店 9 23493.27 宿舍 5 1647.2 合计 25752.47 表5 项目主要工程内容住宅区用地一览表 表5-1 1#——17#楼面积 序号 名称 层数 图纸面积 (㎡) 套数 备注 1 1#楼 6+1 4197.2 36 2 2#楼 6+1 3132.5 54 3 3#楼 6+1 3073 36 4 4#楼 6+1 4346.4 36 5 5#楼 10+1 5458 40 6 6#楼 10+1 5936.6 30 7 7#楼 6+1 3073 36 8 8#楼 6+1 3132.5 54 9 9#楼 6+1 3132.5 54 10 10#楼 6+1 3073 36 11 11#楼 10+1 6241.95 60 12 12#楼 10+1 5936.6 30 13 13#楼 6+1 3073 36 14 14#楼 10+1 7463 80 15 15#楼 10+1 11082 120 16 16#楼 17+1/-1 13085 136 含地下680㎡ 17 17#楼 5+1 1403.17 10 合计 86839.42 884 表5-2 28#——88#会馆面积 序号 名称 层数 实测 面积(㎡) 套数 备注 18 46、47、48、50、55、 63、72、75、78 3 2903.94 11 1#图纸会馆 9栋 307.55/307.55/327.31/322.66㎡ 49 322.68 56 322.68 19 28、29、30、31、32、 38、39、40、43、44、 45、51、52、53、54、 61、62、66、67、68、 70、71、73、76、77、 83、84、85 3 8758.68 37 2#图纸会馆 28栋 312/311.98/311.98/312.81㎡ 41、42 625.62 2栋 312/312.81/310.18/312.81㎡ 64、65、74 938.43 3栋 312/307.83/310.19/312.81㎡ 79、80、81、82 1248 4栋 (按307.83/310.19/312算) 20 33、34、35、36、37、 58、59、60、69、86、 87、88 3 3954.72 13 4#图纸会馆 12栋 313/302.32/302.32/329.56㎡ 57 329.57 1栋 合计 19404.32 61 5-3 二期六栋楼面积 序号 名称 层数 总建筑面积 (㎡) 地上面积 (㎡) 地下面积 (㎡) 备注 1 18#楼 18/-2 12506.19 11276 1230.19 2 19#楼 18/-2 18712.83 16887.77 1825.06 3 20#楼 18/-2 27116.1 24417.5 2698.6 4 21#楼 18/-2 11989.7 10759 1230.7 5 22#楼 18/-2 10736.26 9671.6 1064.66 6 23#楼 18/-2 18584 16674.79 1909.2 合计 99645.08 89686.66 9958.41 四、公用工程 （1）给排水 ①给水 给水系统：市政公用供水管网已建成，本项目使用衡水市自来水公司的自来水，必要时配备二次加压供水系统。项目用水主要为生活用水、燃气锅炉用水、学校师生生活废水、酒店餐饮废水、酒店住宿废水总用水量为1133.55m3/d；绿化用水总用水量为51545.283m3/a，给水见表5。 ②排水 本项目排水主要为生活用水、燃气锅炉用水、学校师生生活废水、酒店餐饮废水、酒店住宿废水，排放量为906.96m3/d，燃气锅炉废水直接通过污水管网排入衡水湖污水处理厂。其他废水经化粪池预处理后，水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级标准及衡水湖污水处理厂进水水质要求后，由园区污水管网排入衡水湖污水处理厂处理。本项目位于衡水湖污水处理厂收水范围内。 项目给排水平衡表见表5。项目水平衡图见图1。 表5 本项目给排水平衡表 序号 用水名称 用水定额 日用水量 （m3/d） 排水占比 废水排放量（m3/d） 循环水量 （m3/d） 备注 1 生活用水 110L /人·d 623.7 80% 498.96 0 5670人 2 燃气锅炉用水 / 0.60 / 0.60 30 / 3 学校师生生活废水 70L/人•d 420 80% 336 0 6000人 4 酒店餐饮废水 35L/人•d 5.25 80% 4.2 0 150人次 5 酒店住宿废水 500L/床•d 84 80% 67.2 0 168床位 合计 1133.55 / 906.96 30 6 绿化用水 0.6m3/㎡•a 51545.283 / 0 0 85908.8m2 小计 51545.283 / 0 / 图1 本项目水平衡图 （ 单位：m3/d） （2）供电 本项目供电由滨湖新区供电系统供给，能够满足项目用电。主要为照明用电、空调用电、插座用电和动力设备用电。接入当地用电系统。项目年用电量651.78万KWh/a。 （3）供气 项目区内采用天然气作为原料，气源由市政引入燃气管道，能满足项目需要。成博万豪酒店餐饮和实验中学食堂天然气用量约5.31万m3/a。学校冬季供暖采用天然气锅炉供暖年用量约6.08万m3/a,采用燃气锅炉2台(一用一备）(冬季供暖期4个月使用）气源由市政引入燃气管道，能满足项目需要。 五、结构设计原则和方案选择 严格执行国家标准设计规范，规定和标准。 按项目特点，以及工程地质、气象、地震烈度，材料供应，施工条件等综合考虑，选择技术先进，经济合理、满足抗震要求的结构方案。 （1）抗震设防标准 本项目抗震按7度设防，地震动值加速度0.10g。建筑防火等级为3级，屋面防水等级为1级。 建设目标 （2）空间布局 根据场地现状，力求建筑形状线条流畅，布局紧凑，符合安全环保要求，尤其要注重出入口的布置，符合安全要求。 （3）交通组织 该项目在滨湖新区彭杜乡五开河村西南、南侧及106国道北建设，交通便利。 （4）绿化 主要建筑物周围及空地进行绿化，因地制宜，选择不同的绿化方式，布置建筑小品，合理种植高度，做到点、线、面结合，绿化、美化结合。 （5）立面设计 采用现代风格外立面，立面造型简洁明快，室外空间错落有致，形式丰富多样，外墙漆饰面颜色鲜明。 六、厂区平面布置 根据场地现状，建筑形状线条流畅，布局紧凑，符合安全环保要求，尤其注重出入口的布置，符合安全要求。项目平面布局：建设分布做到功能分区合理，满足应有安静的环境，各部分功能从需要出发，做到紧凑、合理、便捷，有利于室内外人流的聚散。平面布置图见附图3。 七、项目选址合理性分析 项目厂址位于滨湖新区彭杜乡五开河村西南、南侧及106国道北。厂址区域中心点坐标为北纬37°39'50.83"，东经115°41'10.96"。厂址四邻概况为：南至106国道，西邻滏东排河，东靠基本农田，北干 渠穿过园区。距离本项目最近的敏感点为北侧51m衡水湖自然保护区实验区。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 本项目酒店占地为商业用地其他均为住宅用地。建设周围无自然保护区、重点文物保护单位、风景名声区等需要重点保护的环境敏感点，从环境保护角度分析，项目选址可行。本项目距离衡水湖自然保护区实验区51m。衡水湖国家级自然保护区分布范围见附图4。 综上所述，本项目选址合理。 八、产业政策 项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类及淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策要求； 本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类产业。 综上，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目，拟建地目前为林地、农田、荒地等。根据现场勘察，项目内树木长势良好，杂草茂密，本项目无原有污染情况。 区域主要环境问题：本项目所在区域内无大型排污企业，环境质量良好， 根据现场勘察，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 衡水市位于河北省东南部，界于东经115°10′~116°34′，北纬37°03′~38°23′之间，地处华北平原的黑龙港流域，东与沧州市及山东省德州市毗邻，西与石家庄市接壤，总辖4个市辖区，1个县级市，8个县。共设63镇，49乡。 衡水滨湖新区成立于2011年1月，辖衡水湖自然保护区和彭杜、魏屯两个乡镇，按管控区和指导区两种类型对环湖区域实施统一领导管理，辖区面积296平方公里，其中管控区166平方公里。 项目厂址位于滨湖新区彭杜乡五开河村西南、南侧及106国道北。厂址区域中心点坐标为北纬37°39'50.83"，东经115°41'10.96"。厂址四邻概况为：南至106国道，西邻滏东排河，东靠基本农田，北干渠穿过园区。 本项目距离衡水湖自然保护区实验区51m。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、地形地貌 衡水地区为河北冲积平原的一部分，境内地势较为平坦，地势由西南向东北略有倾斜，海拔在22.49m至26.4m之间，地面坡降一般在八千分之一至万分之一，境内分布大小不等、深浅不一的浅平封闭洼地。 土壤为壤土、沙壤土、粘性土，熟化程度较高，土层深厚，适合于各种农作物生长。树木以温带阔叶林为主。 项目所在区域为平原区，地势平坦，地形简单。 3、气候气象 该地区属半干旱大陆性气候，四季分明，春季少雨多风，夏季炎热，雨量集中，秋高气爽，冬季寒冷干燥。年均气温12.7℃,多年极端最高气温42.7℃，多年极低最低气温-23℃，平均风速2.16m/s，平均降雨量510mm，年蒸发量1321.9mm，年主导风向为SSW风，频率为10.30%，次主导风向为S风，频率为9.35%，年静风频率为22.76%。 4、地表水系 衡水市河流较多，东有卫运河、清凉江、江江河，中部有海河、滏阳河、滏阳新河、滏东排河、索泸河，北部有滹沱河、潴龙河。西南部还有一国家级湿地保护区——“衡水湖”。 滏阳河属海河水系，由西南部蜿蜒流向东北，在境内长49.5km。东部索泸河从本市大葛村入境，经由邓庄乡留仲村进入武邑县，长约10.3km。滏阳新河和滏东排河为两条人工排洪河道，纵贯全市。此外本市有排水干渠16条，总长173.6km。西南部有仅次于白洋淀的河北第二大洼淀——衡水湖，湖水面积75km2，库容量2.3亿m3，使多种候鸟南北前夕的密集交汇区，是众多珍稀鸟类在华北平原中南部最理想的栖息地，其生物多样性和完整的淡水湿地生态系统在华北内陆地区具有典型代表性。衡水湖不仅发挥着补充地下水的作用，而且是南水北调的调节水库，也是将来衡水市饮用水源地。衡水湖每年可调蓄引水5.6亿m3，将有效改变全市水资源缺乏状况。 距离本项目最近的地表水系为厂区南侧230m的滏阳河。项目生产废水循环使用，不外排，职工盥洗水排入厂区防渗旱厕，定期清掏外运。不会对周边水体造成影响。 5、水文地质 境内地下水均属松散孔隙承压水，依据含水层水质，水力性质及开采现状分成浅地下和深层地下水两大类。 ⑴ 浅层地下水（第一含水组）： 浅层地下水系指咸水底界以上浅水层及咸水层。在全市范围内普遍分布咸水层，咸、淡水界面由西部以细砂为主向东南渐变为以粉细砂为主，厚度10-20m，砂层呈透镜状，直接受降雨入渗补能，单井单位涌水量2-6m3/h.m，部分地区在咸水顶板以上分布浅层淡水，面积171.31km2，占全部面积的28.96%，多呈条带状零星分布，根据浅层淡水埋藏地层的水文地质条件，全部分为四个区，即中南部浅层水较发育区，北部发育一般区，西部发育较差区，以及东南部发育较差区。 ⑵ 深层地下水（分三个含水组） 第二含水组顶界为咸淡水界面，底界埋深160m，属承压水。含水层平面分布岩性自西向东由粗变细，由厚变薄，西北部以中粗砂为主，厚度约25-30m；中部以细砂为主，厚度约20-30m；东北部以粉砂为主，厚度小于20m。单井单位涌水量，西部大，东部小，由5-10m3/h.m到2-6m3/h.m。矿化度小于1g/l。 第三含水组，底界埋深350m，属深层承压水。含水层岩性自西向东由粗变细，由粗砂为主变为以中砂为主，再变以细砂为主。砂层总厚度大于50m，最厚85m。砂层连续性较好，是本市主要开采层。单井单位涌水量为10-15m3/h.m，最大约20m3/h.m。本组矿化度小于1克/升的淡水，水化学类型为LSH-N和HLS-N型水。水温22-24℃。 第四含水组，底界埋深450m，属深层承压水类型。含水层岩性自西向东由粗变细，依次由粗砂为主，变为以中砂为主，再变为以细砂为主，微胶结及半胶结。砂层连续性较差。砂层厚度20-40m，单井单位涌水量为2-8m3/h.m。本组为矿化度小于1克/升淡水，水化学类型为HL-N和HLS-N型水，水温28℃。 目前第二、第三含水组是重要的开采阶段，开采深度在100-470m。区域地下水开采以深井为主，约占机井87%以上，浅井主要集中在县境中南部浅层淡水。项目厂址位于浅层淡水较发育区，岩性以细砂为主，砂层厚度5-8m，富水性和补给条件较好，单井涌水量3.5-7m3/h.m，矿化度1.3-2g/l,水位埋深2-4m，平均可开采模数14.73万m3/a.km2，地下水流向为西南至东北方向。 6、植被物种 该区域主要野生动物有野兔、青蛙、蛇、田鼠、麻雀、灰喜鹊、布谷鸟、猫头鹰、刺猥、鹰等。野生植物主要有狗尾草、稗草、苋菜、车前子、苦菜、刺儿菜等，未发现稀有生物及保护动物。该区域土壤肥沃，主要种植小麦、棉花、玉米等。生物多样性较为单一。 7.衡水湖污水处理厂介绍 河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会拟投资7369万新建衡水湖污水处理厂一期工程项目（本项目只处理周边区域生活污水），项目建成后能有效缓解衡水湖东北部未设堤防的区域对衡水湖水体的污染，使得衡水湖东部区域的城市污水得以全部收集和集中处理，从而彻底解决衡水湖东部区域的城市污水污染。 采用改良一体化A2O工艺+混凝沉淀+反硝化深床滤池+消毒工艺。收集滨湖新区106国道以东、以南区域的规划城区及周边村镇的生活污水。本工程污水处理后主要用于市政杂用水，用于灌溉城市绿地、冲洗街道、车辆、景观用水（本次评价不包括回用水工程），多余尾水排入项目南侧刘台排干渠。排水标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。 设计进、出水水质 污水处理厂进水为规划城区及周边村镇的污水，根据经验取值如下： 表6 污水处理厂进水水质 污染物 COD BOD5 SS TN NH3-N TP pH mg/L（pH除外） 350 180 200 32 40 4 6~9 出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，废水处理达标回用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）。 表7 城镇污水处理厂污染物排放标准一级A标准 污染物 COD BOD5 SS TN NH3-N TP pH mg/L（pH除外） 50 10 10 15 5 0.5 6~9 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划及人口 衡水滨湖新区成立于2011年1月，辖衡水湖自然保护区和彭杜、魏屯两个乡镇，按管控区和指导区两种类型对环湖区域实施统一领导管理。辖区面积296平方公里、人口9.4万人，其中管控区166平方公里、人口5.4万人。 衡水滨湖新区是河北省"十二五"时期推动冀中南经济区加速崛起，培育冀中南经济增长新优势的战略重点之一，是衡水市充分发挥衡水湖生态优势，统筹"一湖两城"发展，集中打造滨湖城市特色品牌，拉动滨湖城市现代化建设又好又快发展的重大战略举措，同时，也是进一步加强国家级自然保护区衡水湖的保护管理、科学有效地开发利用这一宝贵资源，推动保护开发工作又好又快发展的重要载体。 2、社会经济结构 ①综述 2015年上半年，滨湖新区完成5.3亿元，完成全年目标的44.7%，增速5.2%，增速在13个县市区中排名第11位。其中，三产占GDP比重为46.5%，名列前茅。 2015年预计农村居民可支配收入完成10998元，上半年完成4485元，完成全年目标的40.8%，同比增长7.8%，增速在13个县市区中排名第13位；预计城镇居民可支配收入完成18394元，上半年完成7810元，完成全年目标的42.5%，同比增长8.3%，增速在13个县市区中排名第12位。 ②第二产业 2015年，滨湖新区规模以上工业增加值完成2.77亿元，上半年完成1.39亿元，完成全年目标的50.4%，增速6.9%，增速在13个县市区中排名第3位。 ③第三产业 2015年，滨湖新区社会消费品零售总额任务6.23亿元，上半年完成2.7亿元，完成全年目标的43.3%，增速9.7%，增速在13个县市区中排名第4位。 截至2015年5月，滨湖新区衡水湖景区接待游客17.8万人次（市外游客约占60%），同比2014年增长37.9%。截至2015年8月，已接待80万人次。预期到今年年底，游客数量将突破150万人次。同时，景区辐射半径不断扩大，签订了京津冀旅游一卡通、西安行游天下自驾车护照合作协议，加入了京津冀旅游发展合作联盟、京杭大运河城市旅游联盟，与18个城市近200家旅行社进行了业务对接，进一步促进了客源地由省内向鲁、豫、晋、蒙、辽等京津周边地区的辅射。 ④固定资产 上半年滨湖新区完成固定资产投资5.99亿元,同比下降29.2%，增速在13个县市区中排名末位。下半年加快项目建设力度，实现固定资产投资大幅增长。 ⑤外贸出口 2015年，滨湖新区外贸进出口任务35万美元，上半年累计完成7万美元，全部为出口，占年度目标任务的19.31%，同比下降57.37%，增速在13个县市区中排名第12位。 ⑥财政收入 2015年，滨湖新区预计财政收入完成1.5亿元，上半年完成5702万元，完成目标任务的38%，增速7.2%，增速在13个县市区中排名第8位。 3、衡水湖国家自然保护区概况 衡水湖国家级自然保护区地处河北省衡水市境内，位于衡水市桃城区西南约5km处，处在环京津、环渤海、沿京九铁路的位置。衡水湖北倚新兴的区域中心枢纽城市衡水市，南靠“天下第一州”冀州，一湖连两城，被称为京南第一湖。保护区是以湿地和鸟类为主要保护目标的国家级自然保护区。 保护区范围东至五开河村，西至大寨村，南至堤里王，北接滏阳河，面积为187.87平方公里。保护区以东的48平方公里由衡水市政府划为保护区的外围保护带，由保护区管委会统一管理，一并开展保护和建设工作。因此，保护区管理边界范围东至善官村，西至大寨村，南至堤里王，北接滏阳河，地理坐标范围为东经115°27′50″~ 115°42′51″，北纬37°31′40″~ 37°41′56″，东西向最大宽度22.28km，南北向最大长度18.81km。 3.1衡水湖国家级自然保护区保护要求 ①核心区与缓冲区 依照国家自然保护区管理条例以及有关法律法规对核心区和缓冲区的保护管理规定，严格按自然生态系统的原始状态予以保护，除必要的湿地恢复、生物多样性保护措施和按照法定程序批准的科研活动外，严禁切人类活动干扰， 严禁对自然景观和自然发育形成的地表植被的改变和破坏，严格禁止包括旅游在内的一切开发活动。 位于自然保护区核心区、缓冲区内冀州市辖村庄、工业应按照衡水湖自然保护区总体规划要求迁出，禁止新的开发建设。 ②实验区 控制人为干扰，允许适度开展生态旅游业、牧草业、畜牧业等与保护区相容性较高的生态型产业活动。 ③示范区 生态型低密度开发控制区，综合发展生态旅游业、教育产业、绿色生态高科技产业、林业和生态农业等，开展生态友好型、清洁生产型的多种经营。 本项目在衡水湖国家级自然保护区示范区范围内，本项目距离衡水湖试验区51m。（见附图4） 4、环境功能区划 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气功能区的分类，本项目所在区域环境空气功能区划为二类功能区；本项目所在区域地下水主要用途为集中式生活饮用水和工、农业用水，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中对地下水质量的分类，本项目所在区域地下水质量为Ⅲ类；根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区划分，本项目所在区域为2类声环境功能区，南侧紧邻106国道，执行4a类声环境功能区标准。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）: 环境空气： 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气功能区的分类，本项目所在区域环境空气功能区划为二类功能区。 地下水环境： 项目区域浅层地下水为淡咸水，矿化度约为2g/L，底界埋深60-70m，主要利用对象为第二含水层以下的地下水，矿化度低，小于1g/L。根据近年监测结果表明，区域地下水水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准，地下水水质良好。 3、地表水环境： 距离本项目最近的地表水系为厂区西北侧60m的滏东排河。区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 4、声环境： 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区划分，，本项目所在区域为2类声环境功能区，南侧紧邻106国道，执行4a类声环境功能区标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目厂址位于滨湖新区彭杜乡五开河村西南、南侧及106国道北。评价区域内无珍稀动植物资源和重点文物保护单位，根据项目工程特点及评价区域环境特征，确定本项目主要环境保护目标及保护级别，内容见表8。 表8 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境 要素 保护目标 相对于厂址 保护对象 保护级别 方位 距离（m） 环境空气 韩赵常村 W 375 居民 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 五开河村 NE 343 居民 小候村 SW 545 居民 张辛庄村 SE 572 居民 衡水湖自然保护区 N 51 生态、动植物 声环境 项目厂界周边200m范围内 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准 水环境 项目区地下水 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 项目区地表水滏东排河 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2、地下水环境：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 3、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 4、声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声环境功能区，南侧紧邻106国道，执行4a类声环境功能区标准。 表9 环境质量标准 环境要素 评价因子 标准值 标准 环境空气 SO224小时平均浓度 150μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 SO21小时平均浓度 500μg/m3 NO224小时均浓度 80μg/m3 NO21小时平均浓度 200μg/m3 PM1024小时平均浓度 150μg/m3 PM2.524小时平均浓度 75μg/m3 非甲烷总烃1小时平均浓度 2.0mg/m3 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/ 1577-2012)二级标准 地下水 pH 6.5-8.5 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准 溶解性总固体 ≤1000mg/L 耗氧量（CODMn法，以O2计） ≤3.0mg/L 氨氮 ≤0.5mg/L 总硬度 ≤450mg/L 硝酸盐氮 ≤20mg/L 亚硝酸盐氮 ≤1.0mg/L 总大肠菌群 ≤3.0个/L 地表水 pH 6-9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 溶解氧 ≥5mg/L 高锰酸盐指数 ≤6mg/L 化学需氧量（COD） ≤20mg/L 五日生化需氧量（BOD5） ≤4mg/L 氨氮（NH3-N） ≤1.0mg/L 总磷（以P计） ≤0.2mg/L 总氮（湖、库，以N计） ≤1.0mg/L 声环境 项目所在区域 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准 声环境 项目所在区域 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) 南侧《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准 |
| --- | --- |

| 污染物排放标准 | 施工期 本项目已经建成，因此不再分析施工期间环境影响。 运营期 废气：燃气锅炉烟气执行北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）表1新建锅炉大气污染物排放浓度限值。餐厅及食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001中表2净化设施食堂最低去除效率85%。酒店餐厅最低去除效率75%。标准值见表10。 表10 锅炉大气污染物排放标准 污染物名称 颗粒物 SO2 NOX 烟气黑度 （林铬曼黑度，级） 浓度（mg/m3） 5 10 30 1 噪声：运营期厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，南侧执行4类。具体标准值见表11。 表11 环境噪声排放标准 项目 环境要素 时段 标准值 单位 标准来源 运营期 东、西、北侧厂界噪声 昼间 60 dB(A) 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准 夜间 50 南侧厂界噪声 昼间 70 dB(A) 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4a类标准 夜间 55 固体废物排放：一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定。危险固废处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 废水：废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级标准，同时满足衡水湖污水处理厂污水处理厂进水水质要求即COD：300mg/L，NH3-N：25mg/L，BOD5：150mg/L，SS：250mg/L。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》冀环总[2014]283号文和《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号）规定，本次评价建议以污染物达标排放量作为建设项目核定污染物总量控制指标。 根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作的通知》（国发[2016]74号）及河北省环境保护厅《关于启动做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》（冀节减办[2016]2号）要求，将SO2、NOX、COD、氨氮作为总量控制因子。 本项目年排水总量为288973.4m3/a，因此，进污水处理厂总量为： COD=288973.4m3/a*300mg/L*10-6=86.69t/a； 氨氮=288973.4m3/a*25mg/L*10-6=7.22t/a； 污水处理厂出水总量： COD=288973.4m3/a*50mg/L*10-6=14.45t/a； 氨氮=288973.4m3/a*5mg/L*10-6=1.44t/a； 本项目锅炉年运行时间为600h/a 因此本项目污染物排放总量控制指标建议值为COD：14.45/a、氨氮：1.44t/a； SO2：0.0073t/a、NOx：0.023t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目采暖季工艺流程如下图所示： 图2 本项目采暖季工艺流程图 本项目学校冬季采暖选用1台2吨、1台4吨燃气锅炉，气源由市政引入燃气管道，能满足项目需要。2台锅炉均采用低氮燃烧器，全自动电子比调箱式， 装置齐全、先进合理、运行稳定可靠，燃烧控制系统完善、技术先进、元器件可靠、安全检测与联锁保护装置、高效地燃烧天然气燃料符合国际和国家标准规范。 锅炉低氮燃烧原理 低氮燃烧是氮氧化物的生成是燃烧反应的一部份：燃烧生成的氮氧化物主要是NO和NO2，统称为NOx。 本项目燃气产生的烟气采用低氮燃烧技术，锅炉配备了低氮燃烧器，采取了ECG烟气再循环技术，NOX生成量的降低可通过在火焰区域加入烟气来实现，加入的烟气吸热降低燃烧温度，同时加入的烟气降低了氧气分压，这将减弱氧气与氮气生成热力型NOX的过程，从而减少NOX的生成，烟气的加入使得空气速度增加，促进空气与燃料的混合，从而减少快速性NOX生成，在炉膛内烟气回流到燃烧区域参与反应，其主要通过燃烧器与炉膛的结构设计，使烟气通过气体动力学产生回流，最终达到降低NOX产生的条件，根据锅炉企业同样锅炉在实际工程中的应用监测数据可知，通过低氮燃烧器可减少80%左右NOX的生成。 软水制备 热网系统采用补水泵定压，补水经软化、除氧后送至送入热水锅炉，锅炉补充水的 Ca2+、Mg2+离子除硬软化采用全自动钠离子软化水装置，使出水水质残余硬度≤0.03mmol/L。 自来水进入全自动钠离子交换器后，合格的软水进入软水箱，通过除氧水泵将软水打入除氧器，合格的除氧水从除氧器出来后进入除氧水箱，由补水泵将除氧水送入循环水泵的回水管内。

主要污染工序： 一、施工期污染源分析 本项目已经建成，因此不再分析施工期间环境影响 二、运营期污染源分析 （1）废气 运营期大气污染物主要为锅炉运行过程中燃烧天然气产生的锅炉烟气，主要污染物为NOx、SO2、颗粒物。 学校食堂和酒店餐饮产生的油烟。实验室产生的少量废气，和居民区车辆进出产生的粉尘及尾气。 （2）废水 运营期生产废水主要为锅炉排污废水；生活污水、酒店废水、学生及教职工生活废水。 （3）噪声 运营期噪声主要为车辆噪声、社会生活噪声、厨房风机、食堂抽油烟机、室外空调、锅炉房风机、水泵运行噪声、锅炉燃烧器噪声及锅炉烟囱气流噪声，噪声声级为50~95dB（A）。 固废 运营期固体废物主要为生活垃圾、商业垃圾；软水制备设备更换的废离子交换树脂；实验室产生的废液和废药剂瓶。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉 | 颗粒物 | 0.0051mg/m3，0.0000608 t/a | 0.0051mg/m3，0.0000608 t/a |
|  |  | SO2 | 0. 61mg/m3，0.0073 t/a | 0. 61mg/m3，0.0073 t/a |
|  |  | NOx | 9.42mg/m3，0.113t/a | 1.88 mg/m3，0.023 t/a |
|  | 学校食堂 | 油烟 | 0.35mg/m3，0.021t/a | 0.088mg/m3，0.0053t/a |
|  | 酒店餐厅 |  | 1.76mg/m3，0.153t/a | 0.263mg/m3，0.023t/a |
|  | 实验室 | 实验室废气 | 少量 | 少量 |
|  | 车辆进出 | 尾气 | 少量 | 少量 |
|  | 项目综合废水 28.897万m3/a | COD | 330mg/L，95.36t/a | 300mg/L，86.69t/a |
|  |  | BOD5 | 168mg/L，48.55t/a | 150mg/L，43.35t/a |
|  |  | NH3-N | 28mg/L，8.09t/a | 25mg/L，7.22t/a |
| 固体废物 | 软水制备 | 废离子交换树脂 | 1 t/a | 暂存危废间，交由有资质的公司回收处置。 |
|  | 实验室 | 废液和废药剂瓶 | 0.25 |  |
|  | 职工、居民 | 生活垃圾 | 1500 t/a | 环卫部门统一收集处理 |
|  | 酒店、食堂 | 商业垃圾 | 54.75t/a |  |
| 噪声 | 项目噪声源主要车辆噪声、社会生活噪声、厨房风机、食堂抽油烟机、室外空调、锅炉房风机、水泵运行噪声、锅炉燃烧器噪声及锅炉烟囱气流噪声，噪声声级为50~95dB（A）。通过选用低噪设备，基础减振和距离衰减隔声等降噪措施后，减轻噪声对周围环境影响。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目没有生态敏感因素，不产生明显影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： （1）施工期扬尘影响分析 本项目目前已建成、不在进行施工期分析。 营运期环境影响分析： 环境空气影响分析 （1）食堂油烟： 本项目共设置 3 座食堂，分别位于实验学校（2 座）、酒店（1 座），其中实验学校食堂共设置 20个灶头，酒店餐厅设置 6个灶头食堂均以天然气为原料，每天烹饪以 4 小时计。学校食堂每天就餐人数约2000人，就酒店餐厅就餐人数约为约200 人，食堂平均食用油消耗量按 10g/(人·d)计，则实验学校食堂年食用油消耗量 5.4t/a，（按9个月计）；酒店餐厅年食用油消耗量为 0.73t/a 。 烹饪过程的挥发系数取 2.84%，则本项目实验学校食堂、酒店餐厅产生量分别为 0.153t/a、0.021t/a。为了避免食堂油烟对周围空气环境产生不利影响，实验学校食堂、酒店餐厅采用油烟净化装置油烟进行处理（酒店餐厅设置 2 套油烟净化装置，学校食堂设置4套油烟净化装置，经油烟净化装置处理后分别经排气筒排放）。 酒店餐厅设计油烟净化装置（2 台）排风量为20000m3/h（每台），则油烟产生浓度为0.35mg/m³，油烟净化装置的去除效率须在 75%以上，每根排气筒油烟排放浓度为 0.088mg/m3； 实验学校食堂设计油烟净化装置（4台）排风量为20000 m3/h（每台），则油烟产生浓度为1.76mg/m3油烟净化装置的去除效率须在85%以上经油烟净化装置处理后，油烟排放浓度0.263mg/m3。 项目食堂单独设置，不在教学楼、办公楼等建筑内。根据《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)要求，经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m,项目所在建筑物高度小于等于15米时，其油烟气排放口高度不得低于所在建筑物最高位置。食堂油烟应由专用烟道引至楼顶排放，食堂炉灶上方应设置集气罩，油烟气与热蒸汽的排风管道分别设置，油烟集气罩罩口投影面应大于灶台面，罩口下沿离地高度1.9m, .罩口面风速不应小于0.6m/s，管道应密封无渗漏，油烟净化装置应置于油烟排风机之前。 表12 本项目大气污染物产排及达标排放一览表 处理情况 烟气量 浓度 油烟量 去除效率 学校食堂油烟 处理前 20000 0.35 0.021 75% 处理后 20000 0.088 0.0053 酒店餐厅 处理前 20000 1.76 0.153 85% 处理后 20000 0.263 0.023 （2）锅炉废气 本项目设置2台燃气锅炉，项目区内采用天然气作为燃料，气源由市政引入燃气管道，能满足项目需要。学校冬季供暖采用天然气锅炉供暖年用量约6.08万m3/a。 本项目燃料为天然气，天然气中绝大多数由C、H组成，N2和CO2成分很少，无灰分，故燃烧天然气基本无烟尘产生。天然气中有少量H2S，则有少量SO2和NOX产生。燃用清洁能源—天然气，采用低氮燃烧技术加烟气在循环技术。 天然气燃烧过程中会产生锅炉烟气，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，燃气锅炉烟气产生量系数取136259.17标m3/万m3天然气；SO2为0.02S1千克/万m3天然气（本项目所用天然气为一类天然气，根据GB17820-2012《天然气》标准，S1≤60mg/m³，取S1值为60mg/m³）；NOX为18.71kg/万m³天然气；根据《第一次全国污染普查城镇生活源产排污系数手册》给出的数据，每燃烧1万m³的天然气，烟尘产生量为10g。 经计算，本项目烟气量为82.85万m3/a；烟尘、SO2、NOX产生量分别为0.0000608t/a、0.0073t/a 、0.113t/a ；产生浓度分别为0.0051mg/m3、0.61mg/m3、9.42mg/m3；本项目锅炉采用低氮燃烧器与烟气再循环技术，通过控制锅炉内的燃烧温度在1200左右，降低了氧气的分压，降低了NOX的产生浓度，低氮燃烧器加烟气再循环技术可以使NOX的去除效率≥80%，处理后烟尘、SO2、NOX的排放浓度分别为0.0051mg/m3、0.61mg/m3、0.023mg/m3，各污染物排放浓度能够满足北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）表1新建锅炉大气污染物排放浓度限值。 表13 本项目大气污染物产排及达标排放一览表 污染物 产污系数 产生量 排放量 标准值mg/m3 是否达标 单位 数量 浓度mg/m3 数量t/a 浓度mg/m3 数量t/a 烟气量 Nm3/m3 82.85 — — — — — — 颗粒物 kg/10000m3 0.001 0.0051 0.0000608 0.0051 0.0000608 5 达标 SO2 kg/10000m3 1.2 0.61 0.0073 0.61 0.0073 10 达标 NOx kg/10000m3 18.71 9.42 0.113 1.88 0.023 30 达标 2、水环境影响分析 本项目运营期废水主要为锅炉排污废水、生活污水、酒店废水、学生及教职工生活废水。 本项目锅炉排污水，产生量为0.60m3/d，属于清洁下水，直接排入污水管网。生活污水、酒店废水、学生及教职工生活废水排放量为906.36m3/d，经化粪池预处理后，水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级标准及衡水湖污水处理厂进水水质要求后，经化污水站处理达标后由园区污水管网排入衡水湖污水处理厂处理。本项目位于衡水湖污水处理厂收水范围内。 声环境影响分析 1)车辆交通噪声. 交通噪声源强为60-75dB(A)。项目建成营运后，应加强对进出车辆以及地下车库、社会停车场的管理。车辆噪声一般在60~65分贝，地下车库出入口可能会产生回声，禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启运和怠速，规范停车秩序等措施，能有效降低车辆噪声10~15分贝，再加上有公共绿地，可以有效降低车辆噪声，确保场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类标准，对外环境影响不大。 2)社会生活噪声 师生生活噪声较小，约50-60dB (A) ；运动会和文娱活动时的主要噪声源为人群呼声和广播声，其变化幅度较大,类比分析，看台处测得人群欢呼声最高可达96dB(A)，广播声在看台处测得最高为85dB (A) ；学校内正常进行教学区、住宿区产生的生活噪声较小。在举行大型运动会时会产生社会噪声、广播噪声，但大型活动举行一般为一年2次，这部分噪声为间歇产生，通过合理管理和距离衰减，确保场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类标准，对外环境影响不大。 3)设备噪声 拟建项目投产后，主要噪声源为厨房风机、食堂抽油烟机、室外空调、锅炉房风机、水泵运行噪声、锅炉燃烧器噪声及锅炉烟囱气流噪声等。 针对高噪设备本项目主要采取以下措施对其降噪: (1)在满足工作性能条件下，尽量选取低噪音、振动小的动力设备。同时合理安排厂区总平面布置，以保证厂界噪声达标。 (2)所有噪声源均设置在室内，借助厂房等建、构筑物的隔声、距离衰减等途径进行噪声控制。对主厂房采取隔音措施，厂房四周门窗均设双层隔音采光窗和隔声门， 使用消声通道进行通风。 (3)在机房与外界的通道、防爆抽风机进口、气轮机排气道上，均安装了消音装置，以减少主机噪声的外泄。 (4)进出机房的小门为双扇隔声密封门，并且在操纵间墙上及顶上均安装吸音板。 在采取措施后，项目运营期间，厂界东、北、西侧昼间、夜间噪声预测值均能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求，厂界北侧昼间、夜间噪声预测值均能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4a类标准，即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求，对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 1)生活垃圾、商业垃圾 衡水实验学校建成后最多可容纳师生约6000人(其中老师300人，学生5700人)，全年学校运行时间以250天计，生活垃圾产生量按1kg/人●d计，则师生日常生活垃圾产生量为1500t/a。酒店日迎客量为150人次，酒店全年营业，按365天计，则酒店产生的商业垃圾为54.75t/a。 本项目生活垃圾和商业垃圾由各产生点袋装收集后，有市政环卫部门统一清运送城市垃圾中转站，集中收集后得到无害化处理。 2)废液和废药剂瓶 化学实验等过程产生的废液和废药剂瓶。根据学校提供资料，废液以及废药剂瓶产生量为0.25t/a，危险废物编号为HW49 (900-047-49 和900-041-49)，交有资质单位进行处置。 3)废离子交换树脂 项目锅炉产生的固体废物主要为废离子交换树脂，危险废物编号为HW13(900-015-13)。产生量为1t/a， 综上，项目产生的固体废物均得到有效的处理和综合利用，不外排，不会对周围环境造成影响。 项目设立专门的危险废物暂存间。合如下要求： 建设单位应制定严格的管理制度对危险固废在产生、分类、管理和运输等环节进行严格的监控。项目处置危险固废的措施应符合《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，应执行《危险废物转移联单管理办法》规定的各项程序。 危废间地面设计按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求进行基础防腐防渗，并设置堵截渗漏的裙脚。渗透系数低于 10-10cm/s。地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。同时危废间需采用双人双锁管理，建立健全标志标识。防护措施可有效防腐防渗，防止泄露物料对地下水的污染。 ①危废间建设方案 建设 1 间 10m3危废暂存间， 根据《 危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）相关要求，结合项目具体情况，确定项目危废间建设。方案如下： a、危废间应以混凝土、砖或经防腐处理的钢材等材料建成相对封闭场所，设施内要有安全照明设施； b、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； 危废间设置倒排沟和渗滤液收集井等预防事故性溢漏的防护系统； d、危废间贮存设施应根据贮存危险废物的危险特性设置相应的安全装置以及配备足够的消防器材、应急设施； e、危废间内应留有足够可供工作人员和搬运工具的通行过道，以便应急处理； f.危废间内外均需设置危险废物标识。 ②危险废物外运管理要求 在转移危险废物前，报批危险废物转移计划，在网上申请联单。固体废物管理处审查危险废物产生单位提出的申请。符合办理要求的，予以批准，并发放联单编号；获得批准后，打印联单，转移危险废物；未获批准的，按照审批意见进行修改，重新申请。危险废物运输单位按照《危险废物转移联单管理办法》的规定填写、运行和保存联单。固体废物管理处对联单办理、运行、接受情况进行确认，有关数据存入数据库。危险废物接受单位对所接收的危险废物处置完成后， 将处置情况反馈至固体废物管理处。 ③危险废物接收、运输可行性 目前，衡水市危险废物经营单位较多，可接收项目产生的危险废物。因此，项目危险废物交有资质单位处理可行。 综上，项目产生的固体废物均得到有效的处理和综合利用，不外排，不会对周围环境造成影响。 5、项目建设前后污染物三本账 项目建设前后污染物三本账详见下表 14。 表14 工程完成后企业主要污染物排放变化情况表 （单位：t/a） 类别 控制因子 原有工程 重点污染物排放量 “以新带老”消减量 本次新建 污染物排放量 完成后排放量 排污许可证控制指标 量及能否满足总量要求 废水 COD 0 0 14.45 14.45 满足 氨氮 0 0 1.44 1.44 废气 SO2 0 0 0.0073 0.0073 NOx 0 0 0.023 0.023 非甲烷总烃 0 0 0 0 颗粒物 0 0 0 0 为保证企业污染物稳定达标排放，建设单位对生产过程中产生的各项污染物应采取严格的治理措施，减少环境污染，采取如下措施： 配备专职环保人员 1-2 名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 掌握企业内部污染物排放状况，制定并实施环境保护工作的规范；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理。 对锅炉底单燃烧器等环保设施实施电路改造工程，采取分表计电措施。 4）规范化排污口，排气筒设置应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的两个排放相同污染物的排气筒，若其距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒”要求。 5）设立排污口标志牌。按照环保相关规范要求设立排污口标志牌。标志牌采用 1.5—2mm 冷轧钢板，立柱采用 38×4 无缝钢管，表面采用搪瓷或者反光贴膜。 企业应建立排污口监督管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS 定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。 企业应在排气筒上设立监测孔，监测孔在不使用时用盖板封闭，在监测使用时应易打开，并在监测点位处设置监测平台，监测平台应设置在监测孔的正下方 1.2m—1.3m 处。 6、“三同时”验收 （1）污染源排放口规范化 根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发 [1999]24 号）的要求，各废气、废水、噪声等排放口需要进行规范化。 ①污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 ②污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，设置排放口标志牌。 ③项目无生产废水外排。生产过程中需排放的污染物废气、噪声、固废，各排放口设置标志牌如下： 排放口名称 编号示例 图形标志 排气筒 FQ-01 噪声源 ZS-01 固废堆放场所 GF-01 （2）危废间标识要求 由于项目生产过程中会产生危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下： 表 15 危废间及储存容器标签示例 场合 样式 要求 室外 （粘贴于门上或悬挂） 1、危险废物警告标志规格颜色： 形状：等边三角形，边长 40cm 颜色：背景为黄色、图形为黑色 2、警告标志外檐 2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的， 建有围墙或防护栅栏，且高度高于 100cm 时；部分危险废物利用、处置场所 粘贴于危险废物储存容器 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择 7、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮存等新建、改建和技术改造项目进行风险评价。本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 7.1风险识别 （1）物质风险识别 项目环境风险评价物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)附录A.1，对其按有毒有害、易燃易爆物质逐个分类识别判定。 项目燃气锅炉所用燃料为天然气，主要成份为甲烷、乙烷，其物化性质见表16。 表16 建设项目环境风险评价技术导则物质危险性标准 项目 序号 LD50（大鼠经口）mg/kg LD50（大鼠经皮）mg/kg LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L 有毒 物质 1 <5 <1 <0.1 2 5<LD50<25 10<LD50<50 0.1<LC50<0.5 3 25<LD50<200 50<LD50<400 0.5<LC50<2 易燃 物质 1 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 2 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 3 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。 爆炸性物质 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 燃烧爆炸危险度按以下公式计算： H=（R-L）/L 式中：H-危险度 R-燃烧（爆炸）上限 L-燃烧（爆炸）下限 危险度H值越大，表示其危险性越大。 （2）主要物料理化性质和危险特征分析 项目涉及的主要物料为天然气，按照《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2004)标准，天然气属于甲B类火灾危险物质，其理化性质和危险特性，见表17。 表17 天然气主要成份的基本性质一览表 物质 理化性质 易燃易爆性 毒性 甲烷 无色无臭气体，熔点-182.5℃；闪点-188℃；临界压力4.59Mpa；沸点-161.5℃；相对水密度0.42，相对空气密度0.55；爆炸上限15%；爆炸下限5.3%；临界温度-82.6℃；引燃温度538℃。 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火和热源有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧等其它强氧化剂接触剧烈反应。 甲烷对人体基本无毒，但浓度高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达到25-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、心率失调。若不及时脱离，可窒息死亡。 乙烷 无色无臭气体，熔点-183.3℃；闪点<-50℃；临界压力4.87Mpa；沸点-88.6℃；相对水密度0.45，相对空气密度1.04；爆炸上限16%；爆炸下限3.0%；临界温度32.2℃；引燃温度472℃。 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。 高浓度时，有单纯性窒息作用。空气中浓度大于6%时，出现眩晕、轻度恶心、麻醉症状；达40%以上时，可引起惊厥，甚至窒息死亡。 由上表可知，天然气主要成分甲烷、乙烷的危险度分别为1.83，4.33，均为易燃易爆物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录A.1物质危险性判定标准，可判定天然气为易燃易爆物质，发生泄漏后与空气混合有爆炸危险性。 （3）生产、储存设施风险识别 项目运营过程中各种设备手动或自动控制系统存在着潜在的点火源，各生产环节防静电接地不良或者各种电器设备、电气线路不防爆、接头封堵不良，在稍有泄露时就易发生火灾爆炸事故。根据对环境风险物质的筛选和工程分析确定风险单元主要为：天然气调压柜、管道、阀门、法兰、接头等处可能发生泄漏。 （4）重大危险源辨识 项目根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的有关规定，重大危险源的辨识依据是物质的危险性及其数量，当危险物质在生产场所和贮存区各单元中的数量超过临界量时，即被确定为重大危险源。 当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 式中：q1，q2…qn—每种危险物质实际存在量，t； Q1，Q2…Qn—与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量t。 根据建设方提供的技术资料，本项目在厂区设4.5m³调压柜1座，天然气密度取0.8kg/m3，则厂区天然气最大储量为t。项目重大危险源识别见表18。 表18 拟建项目重大危险源识别一览表 功能单元 存在量(t) 临界量(t) Σq/Q值 q/Q值 是否为重大危险源 厂区调压柜 0.00224 50 0.000045 ＜1 否 由上表重大危险源辨识结果可知，项目不存在重大危险源。 （5）评价工作等级及评价范围 ①风险评价等级划分依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，风险评价等级评定，见表19。 表19 环境风险评价工作级别确定 -- 剧毒危险性物质 一般毒性危险物质 可燃、易燃危险性物质 爆炸危险性物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 ②风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)要求，凡生产加工运输使用或贮存的危险物质的数量等于或超过附录A3、4中所列的临界量的功能单元，定为重大危险源。经识别，本项目不存在重大危险源。项目所在区域无自然保护区、文物、珍稀动植物资源等敏感目标，不属于环境敏感地区。 根据以上分析确定本工程风险评价等级为二级，评价范围为风险源为中心，半径为3.0km的范围。 ③环境风险保护目标 项目环境风险保护目标，见表20。 表20 环境风险保护目标一览表 类别 环境保护目标 相对方位 相对距离(m) 保护级别 天然气 调压柜 吴杜村 NW 2653 人员健康及财产安全不受危害 自然生态不受影响 候店村 NW 2119 赵杜村 NW 2293 彭杜村 N 2443 五开河村 NE 343 王许庄村 NE 1559 赵辛庄村 SE 1080 辛庄村 SE 1285 南王庄村 SE 2679 小候村 S 1300 赵常村 SW 378 衡水湖自然保护区 N 51 5.2源项分析 （1）事故类比调查 ①2011年7月6日上午，西安市丰禾路上一个加气站着火并发生爆炸，事故导致一名男性工作人员当场死亡。 ②2007年10月16日下午3时50分左右，东营市黄河路春河天然气汽车加气站发生汽车加气罐爆炸事故，造成两亡三重伤的严重伤亡事故。 ③2004年2月13日，郑州市丰庆路天然气加气站发生出租车气瓶爆炸事故，造成1人死亡，三人重伤，加气站报废的严重事故。 ④2005年10月8日，重庆市石桥铺加气站天然气发生泄漏爆炸事故，造成1人重伤，附近千人疏散，加气站损毁的严重事故。 （2）最大可信事故 根据已有的天然气事故调查案例分析及危险因素识别，天然气事故一般为输送介质从管道内泄露，根据项目的特点，由于管道损坏或操作失误引起天然气从调压柜内泄漏，使天然气迅速气化扩散，释放大量易燃、易爆有害物质，遇热源和明火可能会发生火灾、爆炸等重大事故，天然气爆炸燃烧后，有效成分变成二氧化碳和水，因此，天然气爆炸后产生次生影响较小，本次评价主要考虑天然气调压柜泄漏引起火灾、爆炸事故。 （3）源项确定 项目调压柜存在量为0.00224t，当输送管线的泵、阀门等发生泄漏时，可迅速关闭相应的控制阀，从而切断事故源，使物料的泄漏量得到控制。而当与调压柜相连的阀门或管道发生泄漏时，由于其与管道相连，无切断泄漏物料的阀门，必须通过人工堵漏的方法堵住泄漏口，所以泄漏时间较长，泄漏物料也相对较多。因此本次假定事故情况为调压柜阀门破裂造成泄漏事故，天然气泄漏后形成爆炸蒸汽烟云。 根据类比，当发生泄漏时，报警设备发出报警信号后，工作人员应立即进入现场查找原因，操作人员佩戴正压过滤式防毒面具(半面罩)，穿防护服进行堵漏处理。如果管道泄漏，立即关闭管线进出口阀，管道泄漏一般采用打卡子处理，法兰泄漏可采用木制楔子堵漏，项目最大泄漏量按照天然气调压柜最大储量的10%进行预测计算，则泄漏量为0.224kg。 5.3事故后果计算 天然气发生泄漏后，可能发生爆炸事故。本评价对泄漏后的天然气爆炸冲击波进行计算，给出泄漏的天然气在理想状态下产生的伤害程度，以此来说明拟建工程天然气调压柜泄漏后发生爆炸对环境的影响情况。 爆炸事故产生的冲击波对人员具有强伤害作用，为估算爆炸所造成的人员伤亡情况，一种简单但较为合理的预测程序是将爆炸源周围划分为死亡区、重伤区、轻伤区和安全区。 对于天然气爆炸事故可采用蒸汽云爆炸伤害模型。蒸汽云爆炸的能量常用TNT当量描述，即参加爆炸的可燃气体释放的能量折合为能释放相同能量的TNT炸药的量。TNT当量由下式计算： WTNT＝aWfQf/QTNT 式中：WTNT—爆炸蒸气云的TNT当量，kg； a—爆炸蒸气云的TNT当量系数，0.03； Wf—爆炸蒸气云中燃料物质的总质量，kg； Qf—燃料的燃烧热，取38.47MJ/kg； QTNT—TNT的燃烧热，取4.52MJ/kg。 对于地面爆炸，由于地面反向作用使爆炸威力几乎加倍，一般应乘以地面爆炸系数1.8。对于天然气调压柜泄漏引起的爆炸事故，假定泄漏的天然气有10%发生蒸汽云爆炸。 目前对爆炸所产生的冲击波超压一般都是按照相同能量的TNT爆炸所产生的超压来确定，超压对人体的伤害，见表21。 表21 冲击波超压对人体的伤害作用 超压kPa 伤害作用 超压kPa 伤害作用 20~30 轻微损伤 50~100 内脏严重损失或死亡 30~50 听觉器官损伤或骨折 ﹥100 大部分人员死亡 根据超压－冲量准则和概率模型得到的死亡半径公式。 R0.5＝13.6(WTNT/1000)0.37 在上式中死亡率取50%，可以认为此半径内的人员全部死亡，半径以外无一人死亡，这样可以使问题简化。 重伤半径和轻伤半径 X=0.3967 WTNT1/3exp[3.5031-0.7241ln△p+0.0398(ln△p)2] 式中： X—距离，m； △p—超压，psi(1psi=6.9kPa)。 财产损失半径可按下式计算。 R＝4.6WTNT1/3/[1+(3175/WTNT)2]1/6 通常死亡半径按超压90kPa计算，重伤半径按44kPa计算，轻伤半径按17kPa计算，财产损失半径按13.8kPa计算。 由以上计算得出，发生天然气爆炸时的影响后果，见表22，天然气爆炸伤害范围图，见图3。 表22 爆炸事故影响半径 项目 死亡半径(m) 重伤半径(m) 轻伤半径(m) 财产损失半径(m) 天然气（甲烷） 1.4 2.1 3.8 4.3 图3 天然气爆炸伤害范围图 死亡区区内死亡的人员缺少防护，则被认为无一例外的蒙受严重伤害或死亡，其内径为零，外径计为R0.5，外径表示外圆周处人员因冲击波作用导致肺出血而死亡的概率为50%。重伤区指区内的人员如缺少防护，则绝大多数人员将遭受严重伤害，极少数可能死亡或受轻伤，其内径就是死亡半径R0.5，外径计为Rd0.5，重伤半径代表该处人员因冲击波作用而导致耳膜破裂的概率为50%，冲击波峰值超压为44kPa。轻伤区区内人员如缺少防护，则皆大多数人员将遭受轻微伤害，少数人将受重伤或平安无事，死亡的概率极小，该区内径为Rd0.5，外径为Rd0.01，表示外界出耳膜因冲击作用而破裂的概率为1%，它要求的冲击波峰值为17kPa。安全区为区内人员即使无防护，绝大多数人员也不会受伤，死亡的概率则几乎为零。该区内径为Rd0.01，外径为无穷大。 从表27和图3可知，天然气泄漏发生爆炸时，其死亡半径为1.4m，重伤半径为2.1m，轻伤半径为3.8m，财产损失半径为4.3m，安全区域为4.3m以外的区域。天然气调压柜位于厂区东侧，距项目最近的敏感点为北侧51m衡水湖自然保护区实验区，位于安全区域内，发生事故后，对该敏感点影响较小。 综上所述，从伤害后果估算情况来看，当发生假定事故时将对厂区内部人员造成一定伤害。发生爆炸事故后厂区工作人员是重点保护目标。 5.4风险值计算及评价 （1）风险可接受程度 环境风险事故发生时的天气条件千差万别，造成风险事故具有很大程度的不确定性，这样对风险事故的后果预测亦存在着极大的不确定性。 通常风险定义为： 风险(危害/时间)=事故发生概率(事故/单位时间)×危害程度(危害/每次事故) 风险的单位多采用“死亡/年”。安全和风险是相伴而生的，风险事故的发生频率不可能为零。通常事故危害的风险水平可分为最大可接受水平和可忽略水平，一些机构和研究者推荐的最大可接受风险水平和可忽略水平，见表23。 表23 最大可接受水平和可忽略水平的推荐值 机构或研究者 最大可接受水平(a-1) 可忽略水平(a-1) 备注 瑞典环保局 1×10-6 化学污染 荷兰建设和环境部 1×10-6 1×10-8 化学污染 英国皇家协会 1×10-6 1×10-7 丹麦Miljostyelsen 1×10-6 化学污染 美国Travis 1×10-6 对于社会公众而言最大可接受风险不应高于常见的风险值。在工业和其他活动中，各种风险水平及其可接受程度，见表24。 表24 各种风险水平及其可接受性程度 风险值(死亡/a) 危险性 可接受程度 10-3数量级 危险性特别高，相当于人的自然死亡率 不可接受 10-4数量级 操作危险性中等 必需立即采取措施改进 10-5数量级 与游泳事故和煤气中毒事故属同一级别 人们对此关心，愿采取措施预防 10-6数量级 相当于地震和天灾的风险 人们并不关心这类事故发生 10-7~10-8数量级 相当于陨石坠落伤人 没人愿意为这类事故投资加以预防 一般而言，环境风险值的可接受程度对有毒有害工业以自然灾害风险值，即10-6/a为背景值。 （2）风险值计算 根据所计算内容的特点，在具体计算过程中，按照下式计算事故风险值。对于爆炸事故可采用下式进行计算： 事故风险(死亡／年)=爆炸死亡范围×区域范围人口密度×爆炸事故出现的几率。 由预测分析结果可知，在事故情况下不会发生周围生活居民重伤、死亡等严重后果，即本工程环境风险危害程度较小，可认为小于1.0×10-3人/次。 环境风险值=危害程度×概率=1.0×10-3×8.70×10-4=8.7×10-7(人/年) 因此，可认为项目风险值小于8.7×10-7，风险值为10-7数量级，相当于相当于陨石坠落伤人的风险，是可接受的。 （3）风险评价 通过项目风险值与表24各种风险水平及其可接受性程度的对照，本项目风险值数量级达到10-7，从环境风险分析结果来看，本项目环境风险属可接受水平。 5.5风险防范措施 为了预防和减少事故风险，本次环评从总图设计、建筑安全、工艺技术设计、自动控制设计、消防及火灾报警等方面提出事故风险防范措施。 （1）总图布置及建筑安全防范措施 厂区所有建筑物的耐火等级均不低于二级，建筑上均采取下列措施： 地面采用不发火地面；加强通风，尽量设计敞开或利用门窗面积来满足规范要求的泄压面积。不采用铝合金及普通钢门窗。项目设备及管线，均应做防雷、防静电接地。 （2）工艺技术及自动控制安全防范措施 在运行中要保持系统的密闭，要严格控制设备。对设备管道要经常进行维护保养，防止泄漏；设立紧急关断系统。在管线进出站等处设置紧急切断阀，对一些明显故障实施紧急切断。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全。 加强火源管理。在进行检修时使用的工具应该是不产生火花的工具，严禁用铁器敲打设备或管道，工作人员应穿棉制品工作服。禁止明火，运营中动火要严格执行有关安全管理制度。工艺装置区应设置有一定数量的可燃气体、有毒气体检测报警探头，并纳入日常安全生产管理制度中去。 （3）消防、防雷与防静电 厂区应设置专用报警电话，火灾报警电话：119。 配置应急工具和消防设施，包括一定数量的防毒面具、自给式空气呼吸器，一定数量的手提式二氧化碳和干粉灭火器，定期组织演练，并会正确使用。 整个厂区范围设置为“防火禁区”，规定进入罐区后，严禁携带火种，严禁烟火。在厂区内进行维修、电焊等明火作业时，必须申请火票，现场有消防人员负责值勤和监督。 燃气管道采用输送流体用的无缝钢管，材质为20#钢，管件如弯头、三通、异径管等使用成品管件。敷设方式为沿墙架空敷设。在鼓风机、空气管道和燃气管道上设置静电接地装置，接地电阻不大于100Ω。在燃气管道上设置放散管。 电气设计均按环境要求选择相应等级的F1级防腐型和户外级防腐型动力及照明电气设备。根据场间的不同环境特性，选用防腐、防水、防尘的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。 对较高的建筑物和设备，设置屋顶面避雷装置，高出厂房的金属设备及管道均考虑防雷接地以防雷击。根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的规定，结合装置环境特征、当地气象条件、地质及雷电流动情况，防雷等级按第三类工业建、构筑物考虑设置防雷装置，防雷冲击电阻不大于30Ω。低压接地系统采用TN-S接地方式，变电所工作接地电阻不大于4Ω。所有正常不带电的电气设备金属外壳，均与PE线可靠连接。 （4）运输事故防范措施 本项目天然气为易燃易爆的危险品，为防止危险品运输过程中发生意外事故，或发生事故后控制对环境造成的污染影响，从事危险品运输的车辆及人员，必须严格执行《公路危险货物运输规划》和《化学危险安全管理条例》的规定。 （5）管理防范措施 在管理方面要有一系列详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的安全管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高。 在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故； 加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核。 制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全；厂区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。 5.6事故应急处置预案 （1）综合应急预案 发生事故后，先是抢救伤员，同时采取防止事故蔓延或扩大的措施。险情严重时，必须组织抢险队和救护队。防止第二次灾害事故发生，采取措施防止残留危险物品的燃烧和爆炸；可燃气体、液体的继续泄漏；悬吊物坠落和垮塌等。建立警戒区、警戒线，撤离无关人员，禁止非抢救人员入内，对有毒物品和可燃气体、液体泄漏的场所，采取防毒措施，切断电源、火种和断绝交通。 （2）具体应急方案 ①正确分析判断事故发生的位置，用最快的办法打开截断阀，同时组织人力对天然气扩散危险区进行警戒，严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆炸和蔓延扩大； ②立即将事故简要报告上级主管领导、生产指挥系统，通知当地公安、消防部门加强防范措施； ③组织抢修队伍迅速奔赴现场。在现场领导小组的统一组织指挥下，按照制定的抢修方案和安全技术措施，分工负责，在确保安全的前提下进行抢修。 本项目应急预案主要内容，见表25。 表25 突发事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 危险源概况 天然气调压柜在泄露和火灾、爆炸风险。 2 应急计划区 天然气调压柜。 3 应急组织 成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室。 专业救助队伍：成立专业救助队伍，负责事故控制、救援、善后处理。 4 应急状态分类及应急响应程序 按照事故发生的严重程度，规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。 5 应急设施、设备与材料 防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材，防静电服，自给正压式呼吸器、安全防护镜等。 6 应急通讯、通知和交通 组成通讯联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 7 应急环境监测及事故后评估 有专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 8 应急措施 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。 9 撤离组织计划、医疗救护与公众健康 事故现场：事故处理人员对毒物应急剂量控制制定，现场及临近装置人员撤离组织计划及救护； 事故临近区：受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量的控制规定，撤离组织计划及救护。 10 应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施； 临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 11 人员培训与演练 平时安排人员应急救援培训与演练。 12 公众教育与信息 对项目临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 13 记录和报告 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。 （3）应急职责 应急组长职责：负责应急状态的起始、应急组织，有权调动站内各种资源进行应急处理。负责各部门之间的协调及信息传递，保障物资供应、交通运输、医疗救护、通讯、消防等各项应急措施的落实，承担各级应急抢救救助、恢复生产等任务。 副组长职责：突发事件发生后负责现场应急处理，组织报警并保护现场，消防队伍未到之前视险情采取妥当的处置措施，并对应急现场负责。 应急人员职责：在险情发生后，立即派人报警并执行应急程序，在力所能及的范围内尽可能控制险情带来的后果，无法控制时撤离现场。 （4）应急原则 尽快控制，防止事故进一步蔓延或扩大，尽力减少人员伤亡和财产损失，一切听从指挥的命令。一般先救人后救物，发现火灾报警后灭火。当险情已无法控制时，应及时组织人员采取求生自救方案。 （5）救援 当自己消防力量不足需要外援救助时，启动应急救援预案。 消防支队联系电话：119 医疗救急单位的电话：120 （6）电气火灾的扑救方法 发生电气火灾时，首先切断电源，然后用CO2或干粉灭火器扑灭。电气火灾严禁用泡沫灭火器对着火源喷射。 无法切断电源时，灭火者身着耐火并绝缘的鞋靴、服装，防止触电。然后用CO2或干粉灭火器对着火源喷射。 （7）邻近单位或者邻居发生火灾时的应急预案 当邻居单位发生火灾时，应停止营业，关闭阀门，立即报警，并报告上级主管部门，保持冷静，随时观察火灾点和风向等情况，如有必要，用灭火毯盖住操作并包住油罐通气管。 5.7风险结论 本项目主要风险物质为天然气，最大可信事故为天然气调压柜天然气泄漏引起的火灾、爆炸事故。根据风险预测分析结果，本项目天然气泄漏发生火灾、爆炸事故时，安全距离为4.3m，距项目最近的敏感点为北侧51m衡水湖自然保护区实验区，位于安全距离之外，不会对周围居民造成伤亡和财产损失。本项目最大可信事故风险值数量级达到10-7，相当于陨石坠落伤人的风险。综上所述，本项目在采取严格的风险防范措施后，从环境风险角度判断是可行的。项目风险防范措施见表26。 表26 项目风险防范措施一览表 项目 防范措施 风险 泡沫灭火系统、消火栓给水系统、消防灭火器材；事故消防水专用收集管道，调压柜汇水面积雨水进入消防废水池处的切换阀处于常开状态，进入外排雨水管网的切换阀保持关闭状态；雨水总管在出厂区范围前设有总阀门井，进消防废水池为常开状态，进入外排雨水管网的切换阀保持关闭状态，事故应急预案。 6、生态影响分析 本项目酒店占地为商业用地其他均为住宅用地，项目建设不改变土地性质；所在地无珍稀物种以及自然保护区等环境敏感区，不会影响生物多样性；项目厂区周边、道路两侧、厂界因地制宜种植树木，绿化后将起到抑尘降噪、美化环境的作用，可以改善周围生态环境。本项目距离衡水湖自然保护区实验区51m。 综上可知，本项目不会对区域的生态造成不利影响。 7、选址可行性分析 (1)规划合理性分析 本项目选址位滨湖新区彭杜乡五开河村西南、南侧及106国道北。2012年5月7号、2012年12月18号衡水市人民政府开具了该项目的国土资源证明。2011年1月10日，衡水市桃城区建设局为本项目出具了规划许可证明，本项目建设符合当地规划。明确项目所占土地性质酒店占地为商业用地其他均为住宅用地。 (2)周边环境敏感性分析 本项目所处地理位置优越，交通发达、信息畅通。项目周围无珍稀动植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。 8、平面布置合理性分析 根据场地现状，建筑形状线条流畅，布局紧凑，符合安全环保要求，尤其注重出入口的布置，符合安全要求。项目平面布局：建设分布做到功能分区合理，满足应有安静的环境，各部分功能从需要出发，做到紧凑、合理、便捷，有利于室内外人流的聚散。 综上所述，该项目平面布置合理。 9、污染源及环境监测计划 9.1、污染源监测计划 项目投入运行后，日常环境监测可以委托有资质监测单位进行监测，根据该项目污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： (1)定期对产生的废气、厂界噪声进行监测； (2)定期向当地环境管理部门上报监测结果。 运营期污染源常规监测计划见表27。 表27 运营期常规污染源监测计划一览表 类别 监测位置 监测因子 监测频率 废气 废气处理设备出口 烟气量、颗粒物、SO2 、 NOx 1次/1年 噪声 厂界 等效连续A声级 1次/1季度 为确保建设单位所在区域环境达到功能区划的要求，建设单位有必要投资进行本环评报告中的环保措施，减轻噪声对环境的污染，有利于环境的可持续发展，这样才能真正达到经济、社会、环境三方面的和谐统一。 9.2、环境质量监测计划 （1）监测项目 ①环境空气：烟气量、颗粒物、SO2 、 NOx。 ②声环境：等效连续A声级； （2）环境监测布点及频次 ①环境空气：环境空气监测点可设在厂区上下风向，一般情况下，环境空气监测每年进行一次。 ②声环境：声环境监测点位：厂界四周；监测频率：厂界噪声每季度至少进行一次监测。 10、总量控制分析 按照环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)及河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)的规定，除火电行业外，其他行业污染物排放总量依照国家或地方污染物排放标准核定：本项目污染物达标排放总量控制指标为：SO2 0.0073 t/a，NOx 0.0023 t/a，COD 14.45t/a，氨氮1.44 t/a。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉 | 颗粒物 | 使用清洁能源—天然气，2个锅炉分别采用低氮燃烧技术，8米排气筒排放 | 燃气锅炉烟气执行北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）表1新建锅炉大气污染物排放浓度限值 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 食堂及餐厅油烟 | 油烟 | 油烟净化装置油烟进行处理（酒店餐厅设置 2 套油烟净化装置，学校食堂设置4套油烟净化装置，经油烟净化装置处理后分别经排气筒排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001中相关标准要求 |
|  | 实验室废气 | 酸碱废气 | 使用挥发性药品的试验在通风橱内操作，废气无组织排放。 | 废气排放对外界影响不大量很小 |
|  | 进出车辆尾气 | 粉尘、尾气 | 加强车辆管理，地下车库机械排风设施，加强小区绿化。 | 加强车辆管理，地下车库机械排风设施，加强小区绿化。 |
| 水污染物 | 锅炉排污水 | — | 通过市政管网排入衡水湖污水厂 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级标准 |
|  | 生活污水、酒店废水、学生及教职工生活废水 | COD、BOD5、 SS、氨氮 | 厂区化粪池处理通过市政管网排入衡水湖污水厂 |  |
| 固体废物 | 软水制备 | 废离子交换树脂 | 暂存危废间，交由有资质的公司收集处理 | 合理处置 |
|  | 试验废弃物 | 废液和废药剂瓶 |  |  |
|  | 职工、师生 | 生活垃圾、商业垃圾 | 环卫部门统一收集处理 |  |
| 噪 声 | 项目噪声源主要车辆噪声、社会生活噪声、厨房风机、食堂抽油烟机、室外空调、锅炉房风机、水泵运行噪声、锅炉燃烧器噪声及锅炉烟囱气流噪声，噪声声级为50~95dB（A）。通过选用低噪设备，基础减振和距离衰减隔声等降噪措施后，减轻噪声对周围环境影响。 |
| 其他 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果：无。 |

# 结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 （1）项目名称：牧马生态庄园项目 （2）建设单位：衡水成博房地产开发有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：项目厂址位于滨湖新区彭杜乡五开河村西南、南侧及106国道北。厂址区域中心点坐标为北纬37°39'50.83"，东经115°41'10.96"。厂址四邻概况为：南至106国道，西邻滏东排河，东靠基本农田，北干渠穿过园区。距离本项目最近的敏感点为北侧51m衡水湖自然保护区实验区。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （5）建设周期：3个月 （6）项目投资：项目总投资为130000万元，其中环保投资为500万元，环保投资占总投资比例的0.38%。 （7）建设规模：主要建筑为衡水实验中学、成博万豪大酒店、居民住宅区，其中居民住宅区建设有88栋住宅楼，可容纳约5670口人居住，占地面积为105810 m2，住宅建筑面积为105835.47m2；衡水实验中学建设有教学楼6栋，学生宿舍楼5栋，及食堂、实验室、礼堂、办公楼等配套设施，可容纳师生6000人。建筑面积为88361.55 m2。成博万豪大酒店建设有酒店、职工宿舍、游泳馆等硬件设施，总占地面积为40000 m2。日平均迎客量约150人次。 （8）占地面积及主要建设内容：项目总占地214772 m2（约合322.48亩），分三部分建设。衡水实验中学占地面积为68962 m2、成博万豪大酒店占地面积为51504.94 m2、居民住宅区，占地面积为105810 m2。 2、产业政策及选址 （1）产业政策 项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类及淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策要求； 本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类产业。 综上，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 （2）选址 项目厂址位于滨湖新区彭杜乡五开河村西南、南侧及106国道北。厂址区域中心点坐标为北纬37°39'50.83"，东经115°41'10.96"。厂址四邻概况为：南至106国道，西邻滏东排河，东靠基本农田，北干 渠穿过园区。距离本项目最近的敏感点为北侧51m衡水湖自然保护区实验区。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 本项目酒店占地为商业用地其他均为住宅用地。建设周围无自然保护区、重点文物保护单位、风景名声区等需要重点保护的环境敏感点，从环境保护角度分析，项目选址可行。本项目距离衡水湖自然保护区实验区51m。衡水湖国家级自然保护区分布范围见附图4。 综上所述，本项目选址可行。 4、运营期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 （1）食堂油烟： 本项目实验学校食堂、酒店餐厅产生量分别为 0.153t/a、0.021t/a。为了避免食堂油烟对周围空气环境产生不利影响，实验学校食堂、酒店餐厅采用油烟净化装置油烟进行处理（酒店餐厅设置 2 套油烟净化装置，学校食堂设置4套油烟净化装置，经油烟净化装置处理后分别经排气筒排放）。 经计算，本项目烟气量为82.85万m3/a；烟尘、SO2、NOX产生量分别为0.0000608t/a、0.0073t/a 、0.113t/a ；产生浓度分别为0.0051mg/m3、0.61mg/m3、9.42mg/m3；本项目锅炉采用低氮燃烧器与烟气再循环技术，通过控制锅炉内的燃烧温度在1200左右，降低了氧气的分压，降低了NOX的产生浓度，低氮燃烧器加烟气再循环技术可以使NOX的去除效率≥80%，处理后烟尘、SO2、NOX的排放浓度分别为0.0051mg/m3、0.61mg/m3、0.023mg/m3，各污染物排放浓度能够满足北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）表1新建锅炉大气污染物排放浓度限值。 综上，项目运营期产生的大气污染经采取相应治理措施后，能够实现达标排放，且排放量较小，对周围环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目运营期废水主要为锅炉排污废水、生活污水、酒店废水、学生及教职工生活废水。 本项目锅炉排污水，产生量为0.60m3/d，属于清洁下水，直接排入污水管网。生活污水、酒店废水、学生及教职工生活废水排放量为906.36m3/d，经化粪池预处理后，水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级标准及衡水湖污水处理厂进水水质要求后，经化污水站处理达标后由园区污水管网排入衡水湖污水处理厂处理。本项目位于衡水湖污水处理厂收水范围内。 因此，项目不会对区域地表水环境产生影响。 （3）声环境影响分析结论 1)车辆交通噪声 交通噪声源强为60-75dB(A)。项目建成营运后，应加强对进出车辆以及地下车库、社会停车场的管理。车辆噪声一般在60~65分贝，地下车库出入口可能会产生回声，禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启运和怠速，规范停车秩序等措施，能有效降低车辆噪声10~15分贝，再加上有公共绿地，可以有效降低车辆噪声，确保场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类标准，对外环境影响不大。 2)社会生活噪声 师生生活噪声较小，约50-60dB (A) ；运动会和文娱活动时的主要噪声源为人群呼声和广播声，其变化幅度较大,类比分析，看台处测得人群欢呼声最高可达96dB(A)，广播声在看台处测得最高为85dB (A) ；学校内正常进行教学区、住宿区产生的生活噪声较小。在举行大型运动会时会产生社会噪声、广播噪声，但大型活动举行一般为一年2次，这部分噪声为间歇产生，通过合理管理和距离衰减，确保场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类标准，对外环境影响不大。 3)设备噪声 拟建项目投产后，主要噪声源为厨房风机、食堂抽油烟机、室外空调、锅炉房风机、水泵运行噪声、锅炉燃烧器噪声及锅炉烟囱气流噪声等。 针对高噪设备本项目主要采取以下措施对其降噪: (1)在满足工作性能条件下，尽量选取低噪音、振动小的动力设备。同时合理安排厂区总平面布置，以保证厂界噪声达标。 (2)所有噪声源均设置在室内，借助厂房等建、构筑物的隔声、距离衰减等途径进行噪声控制。对主厂房采取隔音措施，厂房四周门窗均设双层隔音采光窗和隔声门， 使用消声通道进行通风。 (3)在机房与外界的通道、防爆抽风机进口、气轮机排气道上，均安装了消音装置，以减少主机噪声的外泄。 (4)进出机房的小门为双扇隔声密封门，并且在操纵间墙上及顶上均安装吸音板。 在采取措施后，项目运营期间，厂界东、北、西侧昼间、夜间噪声预测值均能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，即昼间55dB(A)、夜间45dB(A)的限值要求，厂界北侧昼间、夜间噪声预测值均能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4a类标准，即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)的限值要求，对周围环境影响较小。 因此，本项目噪声对周围声环境影响较小。 （4）固体废物影响分析结论 项目产生的固体废物主要为生废药剂瓶，暂存危废间，委托有资质的公司收集处置。 综上，项目产生的固体废物均得到有效的处理和综合利用，不外排，不会对周围环境造成影响。 5、总量控制指标 根据环境保护“十三五”计划实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，确定该项目总量控制指标为：COD、氨氮、SO2、NOx。 根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》冀环总[2014]283号文规定，本项目总量指标核定按照国家或地方污染物排放标准核定。 则本项目污染物排放总量控制指标如下：SO2 0.0073 t/a，NOx 0.0023 t/a，COD 14.45t/a，氨氮1.44 t/a。 6、工程可行性结论 本项目建设符合国家产业政策，项目选址合理，并且对项目运营期的污染物排放均采取了相应的防治措施，并实现了污染物的达标排放。因此，项目在保证落实各项环保治理措施的前提下，从环保角度分析，该项目可行。 二、建议 为保护环境，最大限度减少污染物排放量，针对项目特点，本环评提出以下要求和建议： （1）认真落实环保措施“三同时”制度，确保项目环保资金和措施落实到实处，污染物达标排放。 （2）为了防止污染，严格执行排放标准，建议建设单位设置管理人员负责环境保护管理工作。 （3）搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 建设项目环境保护“三同时”验收一览表见表28。 表28 环境保护“三同时”竣工验收一览表 类 别 污染源 污染物 措施 验收指标 验收标准 废气 锅炉 颗粒物 使用清洁能源—天然气，采用低氮燃烧技术,，2根8m排气筒排放 颗粒物：5mg/m3 北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）表1新建锅炉大气污染物排放浓度限值 SO2 SO2：10mg/m3 NOx NOx：30mg/m3 废水 锅炉污水 — 厂区化粪池处理通过市政管网排入衡水湖污水厂 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级标准 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级标准 生活污水 COD、BOD5、 SS、氨氮 噪 声 锅炉房风机、水泵运行噪声、锅炉燃烧器噪声及锅炉烟囱气流噪声 锅炉燃烧器和鼓风机进行减振处理、加装隔声罩，水泵进行减振处理，锅炉房墙壁做吸声、安装隔声门窗，锅炉烟囱出口加装消声器 昼间：≤60dB（A） 夜间：≤50dB（A） 厂界东、北、西侧昼间、夜间噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 2类标准 昼间：≤70dB（A） 夜间：≤55dB（A） 厂界东侧昼间、夜间噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）(GB12348-2008)4a类标准 固体废物 软水制备 废离子交换树脂 暂存危废间，委托有资质的公司收集处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 实验室废弃物 废液和废药剂瓶 职工、师生 生活垃圾、商业垃圾 环卫部门统一收集处理 参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）相关标准

预审意见： 公章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公章 经办人: 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目与衡水湖自然保护区相对位置图 附件1 备案证 附件2 土地证 附件3 规划条件 附件4 营业执照 附件5 审批登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

新鲜水

居民生活用水

学校生活用水

906.96

623.7

420

498.96

336

现有化粪池

336

衡水湖污水厂

906.36

酒店餐饮废水

酒店住宿用水

5.25

84

衡水湖污水厂

4.20

67.2

燃气锅炉用水

0.6

0.6

30

新鲜水

51545.283

绿化用水

1