# 建设项目环境影响报告表

项目名称：       上海公馆南区建设项目

建设单位（盖章）：衡水松瑞房地产开发有限公司

# 编制日期：2020年2月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 上海公馆南区建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 衡水松瑞房地产开发有限公司 |
| 法人代表 | 白昆亮 | 联系人 | 李宁 |
| 通讯地址 | 衡水市桃城区何家庄乡刘里马村（怡安嘉园57号） |
| 联系电话 | 13102785558 | 传 真 | \ | 邮政编码 | 053000 |
| 建设地点 | 衡水市桃城区育才街以东、铁路以南 |
| 立项审批部门 | 衡水市行政审批局 | 批准文号 | 衡行审投资管理[2019]30号 |
| 建设性质 | 新建(改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 房地产开发经营 K-7010 |
| 占地面积 （平方米） | 32360.57 | 绿化面积（平方米） | 9740.53 |
| 总投资 （万元） | 41440 | 其中：环保 投资（万元） | 112 | 环保投资占 总投资比例 | 0.27% |
| 评价经费 （万元） | \ | 预期投产 日期 | 2022年2月 |
| 工程内容及规模: 一、项目由来 随着衡水市宏观经济快速发展，商品房市场显现出前所未有的快速发展势态，各项指标大幅度增长，投资和消费同步发展，存量与增量相互拉动，房地产业进入具有衡水自身特点的新一轮快速增长期。为了迎合衡水市房地产市场发展机遇，衡水松瑞房地产开发有限公司决定投资41440万元，在衡水市桃城区育才街以东、铁路以南，建设“上海公馆南区建设项目”。 遵照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理目录》等有关环保法律、法规和政策的要求，该项目应编制环境影响报告表。为此，衡水松瑞房地产开发有限公司于2019年9月委托我公司承担《上海公馆南区建设项目》的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织技术人员对本项目厂址及周围环境进行了详细踏勘，收集了与项目有关的技术资料，在此基础上，按照导则的有关规定编制完成了《上海公馆南区建设项目》报告表。 二、工程概况 1、项目名称：上海公馆南区建设项目； 2、建设单位：衡水松瑞房地产开发有限公司； 3、建设性质：新建； 4、建设地点：衡水市桃城区育才街以东、铁路以南； 5、用地性质：城镇住宅用地； 6、建设规模：项目占地32360.57平方米（约合48.54亩），新建3栋25F/-2F住宅楼，1栋24F/-2F住宅楼，1栋17F/-2F商业综合体（含商铺、公寓等）及换热站，总建筑面积114381.63平方米。其中地上建筑面积为89298.24平方米，包含住宅建筑面积67603.49平方米、商业综合体建筑面积20990.89平方米、商铺建筑面积4046.70平方米、换热站等辅助用房建筑面积932.03平方米；地下建筑面积为25083.39平方米，包含地下车库建筑面积17838.45平方米、储藏间建筑面积7244.94平方米。 7、项目投资：总投资41440万元。 8、建设期限：建设周期36个月，预计2019年3月开工建设至2022年2月完工。 三、工程内容 拟建项目建设内容：共建设4栋住宅楼，1栋商业综合体，1座换热站及1座30m3/d中水站。 根据《河北省民用建筑节能条例》中规定：建筑面积在3万m2以上、用水量较大的公用建筑和建筑面积在10万m2以上的新建住宅小区，应当建设配套中水回用设施，并与主体工程同时交付使用。本项目的建筑面积为114381.63m2，因此区域内需建设中水处理回用设施。 拟建项目主要技术经济指标见表1。 表1 项目主要技术经济指标一览表 序号 项目 内容 备 注 1 项目用地面积 32360.57 m2 约合48.54亩 2 项目总建筑面积 114381.63m2 地上建筑面积89298.24m2 住宅建筑面积67603.49m2 换热站等辅助设施面积932.03m2 公寓建筑面积15994.16m2 商业综合体建筑面积20990.89m2 商铺建筑面积4064.70m2 （商业部分不建设餐厅、KTV及机加工等项目） 地下建筑面积25083.39m2 储藏室建筑面积7244.94m2 车库建筑面积17838.45m2 3 建筑密度 19.01% / 4 容积率 2.76 / 5 绿地率 30.1% 9740.53m2 6 户数 住宅 户 692 公寓 户 358 7 停车位 地上 辆 378 地下 辆 701 四、公用工程 1、给排水 拟建项目用水由衡水市市政供水管网接入，供小区内生活和消防使用，该项目从附近市政给水管道上引一条DN200给水管，并在该区内做成环状管网，在给水管网进口处设有水表等装置，管网上设置检修阀门，市政水压不低于0.28Mpa。水质、水量可满足项目用水需求。 根据衡水松瑞房地产开发有限公司提供资料，拟建项目用水主要包括：居民生活用水、商业及公建用水、绿化用水、道路浇洒用水。项目用水标准及用水量见表2。 表2 项目用水标准及用水量 用水项目 用水量标准 使用数量 用水量（m3/d） 备注 居民生活用水 100L/人·d 2931人 293.1 / 商业及公建用水 5L/m2·d 25037.59m2 125.19 / 绿化用水 1.5L/m2·d 9740.53m2 14.61 绿化期270d/a计 道路洒水 0.5L/m2·d 9708.17m2 4.85 洒水期270d/a计 合计 绿化季 -- -- 437.75 / 非绿化季 -- -- 418.29 / 排水：项目采用雨污分流制。项目废水主要为居民生活污水、商业及公建污水，部分污水经中水站处理后用于绿化及道路洒水，其余污水经化粪池处理后汇入区域内污水管网，最终进入衡水市污水处理厂。 绿化季节给排水平衡 绿化季节给排水平衡见表3。 表3 项目绿化季给排水平衡一览表 单位：m3/d 用水项目 用水量 新鲜水 循环水量 损耗量 排放量 居民生活用水 293.1 293.1 0 58.62 215.02 商业及公建用水 125.19 125.19 0 25.038 100.152 绿化用水 14.61 0 14.61 14.61 0 道路洒水 4.85 0 4.85 4.85 0 合计 437. 5 418.29 19.46 103.118 315.172 经计算可知，绿化季项目总用水量为437.75m3/d。项目绿化季节给排水平衡图见图1。 图1 项目绿化季节给排水平衡图 单位：m3/d 非绿化季节（冬季）给排水平衡见表4。 表4 项目非绿化季节给排水平衡一览表 单位：m3/d 用水项目 用水量 新鲜水 循环水量 损耗量 排放量 居民生活用水 293.1 293.1 0 58.62 234.48 商业及公建用水 125.19 125.19 0 25.038 100.152 合计 418.29 418.29 0 83.658 334.632 经计算可知，非绿化季（冬季）项目总用水量为418.29m3/d。项目非绿化季给排水平衡图见图2。 图2 项目非绿化季节给排水平衡图 单位：m3/d 2、供水方式 区域生活用水均由市政给水，从附近市政给水管道上引1条DN200给水管，并在该区内做成环状管网，供给该区域的生活及消防用水，在给水管网进口处设有水表等装置，管网上设置检修阀门，市政水压不低于0.28Mpa。 3、消防给水系统 根据衡水松瑞房地产开发有限公司提供资料，室外消防水量为30L/s。室外环状给水管网PE塑料管上布设室外消防栓4个，以供火灾时消防车用。当市政给水压力、流量周期性不足时，需在小区中部位置设供消防车取水的蓄水池。 4、供暖 本项目采用集中供热，接入城市供热管网。本项目需供热面积87662.35m2，经计算需热负荷2291.853kW，年耗热量17060.28百万kJ。用热负荷见表5。 表5 采暖热负荷估算表 建筑类别 采暖面积（㎡） 采暖设计热负荷（w/㎡） 采暖计算热负荷（kw） 系数 采暖期天数（d） 年耗热量 （百万kj） 住宅 67603.49 25 1690.087 0.0864 119 12580.8 公寓 15994.16 30 479.8248 0.0864 119 3571.757 商铺 4064.7 30 121.941 0.0864 111 907.714 合计 87662.35 2291.853 17060.28 5、供气 居住区居民以天然气作燃料，由市政天然气管网接入。项目拟规划1050户，按居民用气量大约15立方米左右/月·户，经计算小区年用气量18.90万m3/a，天然气成份见表6。 表6 天然气成份一览表 项目 CH4(%) C2H6 CO2(%) H2(%) N2(%) 热值(KJ/kg) H2S (mg/m3) 含量 95.5 1.37 1.98 0.03 0.23 31400 ＜20 6、供电系统 拟建项目附近变电站供电，设1座配电室，选用4台800kVA、2台630KVA S15型非晶合金变压器，就近配套各建筑，可满足项目供电需求。 ①电源：引10KV电源，用电缆引至配变电站，双路电源同时供电。配电室将10KV电源电压降至380/220V的使用电压。项目用电主要为空调、电器、给水加压泵等设备用电及室内外照明用电。 ②本项目采用单户计量，每户内设电箱，每户入口一层设电表箱，方便控制和查询。 ③项目用电照明与插座回路分开，普通插座和用电需求大的插座回路分开，插座和空调回路分开，为保障安全，插座回路加漏电保护。 ④用电量：项目用电包括夏季制冷、照明、插座及设备用电，项目总用电量为411.41万kWh。 7、弱电系统 ①通信 本项目可根据需求与相关通信部门协商，由通信公司做电话等通信设施的接引方案。配线方式采用每栋楼设一条电缆，入口采用光纤接口。电话电缆采用穿管埋地铺设，数据传输干线采用光纤线路穿钢管埋地铺设。 有线 户内布置智能网线，以LAN方式接入城域网，实现宽带网入户。由运营商负责光纤到本项目，光纤入户。为用户提供语音通信、视频广播、宽带数据等通信服务。在各商户门口安装具有电控门锁的安全防盗门。采用智能独立插卡水表、电表，实现随用随存，费用清楚。为业主创造安全、舒适、便捷、高效的生活空间。 8、项目外线 ①监控：为保障业主的生命财产安全，在项目的主出入口安装带云台的摄像头，总控制设在物业办公室。 ②为提升业主的生活质量，在小区草坪内的景观物安装背景音乐，总控制设在物业办公室。 ③小区的亮化系统：包括景观照明、草坪灯、各道路的路灯、小区主入口形象照明，总控制设在物业办公室。 ④小区的主入口安装电动门，由传达室控制。 ⑤小区的所有外线敷设采用地埋，通过人孔井、手孔井到达终端，美观且方便检修。 五、产业政策分析 拟建项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）及《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015 年版)》中的限制类、淘汰类和鼓励类项目，属允许类建设项目；其平面布置符合建筑要求、能够方便配套设施的接入与接出，并与周围景观有效融合，合理可行。 因此，拟建项目建设符合国家和地方相关产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 拟建项目占地现状为空地，不存在原有污染情况和主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 衡水市位于河北省东南部，界于东经115°10′-116°34′，北纬37°03′-38°23′之间。总面积8815平方公里。衡水发展起步较晚，到1996年才成为地级市，但发展势头强劲，衡水位于环渤海经济圈、北京首都经济圈内，交通发达，东部与沧州市的东光县、吴桥县和山东省德州市毗邻，西部与石家庄市的深泽县、辛集市接壤，南部与邢台市的新河县、南宫市、清河县以及山东省武城县相连，北部同保定市的安国市、博野县、蠡县和沧州市的肃宁县、献县、泊头市交界。市政府所在地桃城区北距首都北京250公里，西距省会石家庄119公里，区域内路网纵横交织，通达便捷。 本项目位于衡水市桃城区育才街以东、铁路以南，中心地理位置坐标为：37°44′50.29″N，115°40′03.80″E，项目场地西侧为育才大街，隔路为翡翠华府小区，南侧、东侧为桃城苑小区，北侧为铁路，隔铁路为上海公馆小区（部分在建）。距离项目最近的敏感点为东邻桃城苑小区。拟建项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、地形、地貌 衡水市地处河北冲积平原，地势自西南向东北缓慢倾斜，海拔高度12米～30米。地面坡降，滏阳河以东在1/8000～1/10000之间，以西为1/4000。境内河流较多，由于河流泛滥和改道，沉积物交错分布，形成许多缓岗、微斜平地和低洼地。地层为古漳河、黄河、滹沱河沉积物，岩层以轻亚粘土，亚粘土为主，局部夹粉细砂层，第四系厚约500m左右。境内的衡水湖为华北平原上仅次于白洋淀的自然洼淀，蓄水面积75平方公里，集水面积120平方公里，设计水位21米，最大蓄水量2亿立方米，被誉为华北平原上的一颗明珠。 项目所在区域为平原区，地势平坦，地形简单。 3、地表水系 衡水市河流较多，东有卫运河、清凉江、江江河，中部有海河、滏阳河、滏阳新河、滏东排河、索泸河，北部有滹沱河、潴龙河。西南部还有一国家级湿地保护区——“衡水湖”。 滏阳河属海河水系，由西南部蜿蜒流向东北，在境内长49.5km。东部索泸河从本市大葛村入境，经由邓庄乡留仲村进入武邑县，长约10.3km。滏阳新河和滏东排河为两条人工排洪河道，纵贯全市。此外本市有排水干渠16条，总长173.6km。西南部有仅次于白洋淀的河北第二大洼淀——衡水湖，湖水面积75km2，库容量2.3亿m3，是多种候鸟南北迁徙的密集交汇区，是众多珍稀鸟类在华北平原中南部最理想的栖息地，其生物多样性和完整的淡水湿地生态系统在华北内陆地区具有典型代表性。 4.水文地质 衡水境内地下水均属松散孔隙承压水，依据含水层水质，水力性质及开采现状分成浅层地下水和深层地下水两大类。 ⑴ 浅层地下水（第一含水组）： 浅层地下水系指咸水底界以上浅水层及咸水层。在全市范围内普遍分布咸水层，咸、淡水界面由西部以细砂为主向东南渐变为以粉细砂为主，厚度10-20m，砂层呈透镜状，直接受降雨入渗，单井单位涌水量2-6m3/h.m，部分地区在咸水顶板以上分布浅层淡水，面积171.31km2，占全部面积的28.96%，多呈条带状零星分布，根据浅层淡水埋藏地层的水文地质条件，全部分为四个区，即中南部浅层水较发育区，北部发育一般区，西部发育较差区，以及东南部发育较差区。 ⑵ 深层地下水（分三个含水组） 第二含水组顶界为咸淡水界面，底界埋深160m，属承压水。含水层平面分布岩性自西向东由粗变细，由厚变薄，西北部以中粗砂为主，厚度约25-30m；中部以细砂为主，厚度约20-30m；东北部以粉砂为主，厚度小于20m。单井单位涌水量，西部大，东部小，由5-10m3/h.m到2-6m3/h.m。矿化度小于1g/L。 第三含水组，底界埋深350m，属深层承压水。含水层岩性自西向东由粗变细，由粗砂为主变为以中砂为主，再变以细砂为主。砂层总厚度大于50m，最厚85m。砂层连续性较好，是本市主要开采层。单井单位涌水量为10-15m3/h.m，最大约20m3/h.m。本组为矿化度小于1g/L的淡水，水化学类型为LSH-N和HLS-N型水，水温22-24℃。 第四含水组，底界埋深450m，属深层承压水类型。含水层岩性自西向东由粗变细，依次由粗砂为主，变为以中砂为主，再变为以细砂为主，微胶结及半胶结。砂层连续性较差。砂层厚度20-40m，单井单位涌水量为2-8m3/h.m。本组为矿化度小于1g/L淡水，水化学类型为HL-N和HLS-N型水，水温28℃。 目前第二、第三含水组是重要的开采阶段，开采深度在100-470m。区域地下水开采以深井为主，约占机井87%以上，浅井主要集中在中南部浅层淡水。项目厂址位于浅层淡水较发育区，岩性以细砂为主，砂层厚度5-8m，富水性和补给条件较好，单井涌水量3.5-7m3/h.m，矿化度1.3-2g/L，水位埋深2-4m，平均可开采模数14.73万m3/a.km2，地下水流向为西南至东北方向。 5、气候气象 该区域属暖温大陆性半干旱季风气候。四季分明，雨热同季，寒旱同期，光线充足。年平均气温12.6℃，年平均降水量496mm，年平均风速2..16m/s，主导风向为SWS风和S风。 6、植被物种 该区域主要野生动物有野兔、青蛙、蛇、田鼠、麻雀、灰喜鹊、布谷鸟、猫头鹰、刺猥、鹰等。野生植物主要有狗尾草、稗草、苋菜、车前子、苦菜、刺儿菜等，未发现稀有生物及保护动物。该区域土壤肥沃，主要种植小麦、棉花、玉米等。生物多样性较为单一。 建设项目附近无自然保护区，无珍稀濒危动植物分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济概况 衡水市总面积8815km2(包括所辖县)，全市人口467万人，是河北省重要的粮、棉产地之一。全市耕地面积877.947万亩。粮食作物有小麦、玉米、高梁、谷子、豆类、红薯等，经济作物有花生、芝麻、棉花等。全市工业生产迅速，形成了以化工、轻工、纺织、建材、化肥、酿造等为主的骨干企业，2015年全市工业生产总值83.53亿元。 桃城区总面积591平方公里，区辖4个街道办事处、3个镇、1个乡，总户数11.85万户，总人口39.87万人，其中非农业人口21.25万人，农业人口18.62万人。1998年实现工业总产值16.57亿元，农业总产值6.96亿元，地方财政收入1.06亿元。人均可支配收入4649.84元，人均消费性支出3674元。 2、交通运输 衡水市境内有8条铁路，其中包括京九铁路、石德铁路、邯黄铁路、石济高铁、京九高铁、石津城际高速铁路、衡潢铁路、朔黄支线；衡水市境内有发达的公路建设，包括6条高速、2条国道和12条省道，与境内的县乡公路组成了四通八达的公路交通网络，公路交通十分便捷，使衡水成为贯通南北东西的公路交通枢纽。 项目位于衡水市桃城区育才街以东、铁路以南，交通运输便利。 3、文化教育卫生 衡水市共有中等职业教育学校46所、普通中学190所、小学917所、幼儿园604所，分别拥有专任教师4164人、20538人、19973人和4331人，在校生分别达到5.3万、22.4万、28.3万和7.2万名。在各类教育机构中，民办教育机构数量达到182所，拥有教师5899人，在校生8.9万名。全市共有医疗卫生机构11352个，其中医院194个，乡镇卫生院228个，社区卫生服务中心（站）58个，妇幼保健院（所、站）24个，卫生监督所（中心）22个，疾病预防控制中心24个。卫生技术人员15959人，其中执业医师及执业助理医师7844人，注册护士4034人。医疗卫生机构实有床位13908张，其中医院9760张，乡镇卫生院3492张。 4、文物保护 衡水市境内有2处国家级重点文物保护单位，18处省级重点文物保护单位。其中国家级重点文物保护单位包括景县“封氏墓群”、“开福寺舍利塔”。省重点文物保护单位包括景县的“周亚夫墓”、“高氏墓群”，桃城区的“宝云塔”、“孔颖达墓”，故城县的“庆林寺塔”，深州市的“马君起造像碑”、“大冯营汉墓”（即李佐车墓）、“深州盈亿义仓”，枣强县的“董仲舒石像”，安平县的“东汉壁画墓”、“圣姑庙”、“西寨子古墓”、“全国第一个农村党支部”，冀州市的“后冢墓”、“冀州旧城址”、“西元头汉墓”、“西堤北石塔”（即震雹塔）、“双冢汉墓”，武邑县的“窦氏青山”和“中角汉墓”。 经现场踏勘，本项目建设范围内不涉及文物保护单位，且不在文物保护单位保护范围内。 5 、衡水市污水处理厂简介 2006年3月，衡水市污水处理厂通过了竣工验收，桃城区滏阳河西、开发区工业及生活污水通过收水管网进入污水处理厂处理。污水处理厂处理后出水约8万m3/d， 衡水市环境保护局于2010年对其提出了升级改造要求，升级改造后，污水处理厂水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。升级改造后工程进出水水质如下： 表7 衡水市污水处理厂改造后进出水设计参数 因子 项目 COD BOD5 SS 氨氮 进水指标（mg/L） 360 195 285 45 出水指标（mg/L） 50 10 10 5 净化效率（%） 86.1 94.9 96.5 88.9 改造后的处理工艺如下图： 图3 改造后衡水污水处理厂工艺流程 本项目位于衡水市污水处理厂收水范围内，项目产生废水经化粪池处理达标后排入衡水市污水处理厂进一步处理。 6、环境功能区划 项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区；地下水环境属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类区；声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）: 1、环境空气质量现状 根据根据衡水市生态环境局公布的2018年衡水市环境质量公报，桃城区全年达标天数为196天，SO2年平均浓度15µg/m³，全年日均值达标率100%；NO2年平均浓度34µg/m³，全年日均值达标率98.9%；PM2.5年平均浓度62µg/m³，超标倍数0.77，全年日均值达标率87.4%；PM10年平均浓度99µg/m³，超标倍数0.41，全年日均值达标率87.4%；CO第95百分位浓度1.8mg/m³，全年日均值达标率100%；O3最大8h滑动平均值的第90百分位浓度为194µg /m³，超标倍数0.21，全年日均值达标率77.5%。 城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，项目所在评价区域为不达标区。区域内基本污染因子除SO2、NO2和CO之外，年均浓度、百分位日均浓度均存在超标情况，属于以细颗粒物污染为主的复合型污染。目前区域内逐步推行清洁煤炭计划及雾霾综合治理工程，随着区域内各类大气污染治理工程推进，环境空气质量能够得到有效改善。 2、地下水质量现状 项目区域浅层地下水为淡咸水，矿化度约为2g/L，底界埋深60-70m，该区域内主要利用对象为第二含水层以下的地下水，矿化度低，小于1g/L。根据近年来常规监测数据，区域深层地下水水质基本满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 区域声环境质量现状较好，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于衡水市桃城区育才街以东、铁路以南，评价区域内没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护目标。根据项目性质及周围环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见表8。 表8 环境保护目标及保护级别一览表 环境要素 环境保护目标 相对本项目方位 距离（m） 保护对象 保护级别 环境空气 桃城苑小区 SE 紧邻 居民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 翡翠华府小区 W 90 居民 上海公馆 N 100 居民 恒丰理想城 NW 190 居民 地下水 项目所在区域地下水 -- -- -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 声环境 本项目生活中心 -- -- -- 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准 桃城苑小区 SE 紧邻 居民 翡翠华府小区 W 90 居民 上海公馆 N 100 居民 恒丰理想城 NW 190 居民

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，标准值见表9。 表9 环境空气质量标准 环境要素 项目 标 准 单位 环境空气 SO2 24小时平均 150 µg/m3 1小时平均 500 NO2 24小时平均 80 µg/m3 1小时平均 200 PM2.5 24小时平均 75 µg/m3 PM10 24小时平均 150 µg/m3 2、声环境：区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，临铁路侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类标准，标准值见表10。 表10 声环境质量标准 项目 类别 时段 标准值 单位 区域声环境 2类 昼间 60 dB(A) 夜间 50 4b类 昼间 70 dB(A) 夜间 60 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。标准值见表11。 表11 地下水质量标准 环境因子 pH 色度 总硬度 耗氧量 氨氮 标准值 6.5～8.5 ≤15 ≤450mg/L ≤3.0mg/L ≤0.2mg/L |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水：项目运营期生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准同时满足衡水市污水处理厂进水水质标准，中水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)表1中城市绿化水质标准，标准值见表12。 表12 污水执行水质标准 单位mg/L 项目 浓度限值 标准来源 COD 360 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及衡水市污水处理厂进水水质标准中取严 BOD5 195 SS 285 氨氮 45 浊度 10 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)表1标准 BOD5 20 溶解性总固体 1000 氨氮 20 总大肠菌群 3 2、废气： 施工期：建筑施工扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中扬尘排放浓度限值（监测点浓度限值：监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值）； 运营期：垃圾箱及中水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。标准值见表13。 表13 废气污染物排放标准 污染源 污染源 污染物 标准值 标准来源 废气 施工期扬尘 PM10 80μg/m3 施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中扬尘排放浓度限值 运营期恶臭 恶臭 场界：≤20 （无量纲） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准 3、噪声：建筑施工厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准，标准值见表14。项目建成后主要噪声源为供水加压泵房、换热站的设备噪声，执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类区标准。 表14 环境噪声排放标准 项目 时段 标准值 单位 建筑施工噪声 昼间 70 dB(A) 夜 55 运营期设备噪声 昼间 60 dB(A) 夜间 50 4、固体废物：项目产生固废参照执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）要求。 |
| 总量控制指标 | 根据国家环保部“十二五”期间确定的污染物排放总量控制指标，其控制因子分别为：SO2、NOx、COD、NH3-N。 该项目为房地产开发建设项目，污染物主要为居民生活污水，涉及具有国家实行排放总量控制的污染物为COD和NH3-N。项目废水经处理后排入市政纳污管网，最终进衡水市污水处理厂进行深度处理。在衡水市污水处理厂建设时，衡水市环保局已按照其满负荷运行给出了总量指标，即污水处理厂分配指标中已包含其所有受纳水源的排污指标，因此本项目污染物总量控制指标建议值为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 拟建项目为新建项目，其施工期工艺流程及排污节点见图4。 N-噪声 S-固废 W-废水 G-扬尘 图4 施工期工艺流程及排污节点图 2、运营期 拟建项目为新建项目，其运营期工艺流程及排污节点见图5。 图5 运营期工艺流程及排污节点图

主要污染工序： 1、施工期 施工期主要污染源随着施工阶段的不同略有差异，且施工期污染物的排放均呈阶段排放特征。施工期环境影响因素主要有以下几方面： （1）施工扬尘：在建筑场地平整、挖土、推土及沙石、水泥等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料引起扬尘；管道焊接烟尘；施工现场机械施工过程少量气油、柴油燃烧废气。 （2）施工噪声：在地基开挖、物料运输、浇注、建筑作业过程中，会有噪声产生； （3）施工废水：主要为施工期施工人员生活污水； （4）施工固废：主要为施工建筑垃圾和生活垃圾。 2、运营期 （1）废气 拟建项目运营期废气主要为车辆废气、居民烹饪废气、垃圾箱及中水处理站产生的恶臭。 （2）废水 拟建项目运营期产生的废水主要是生活污水，主要包括居民住宅废水、商业及公建废水。 （3）噪声 拟建项目运营期噪声污染主要为供水水泵、风机、配电室变压器等设备噪声及车辆噪声。 （4）固体废物 拟建项目产生的固废主要是居民生活垃圾、商业及公建用房内工作人员生活垃圾、化粪池内粪便。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 地下停车场废气 | CO 、NOx、 THC | -- | -- |
|  | 居民烹饪废气 | 油烟 | -- | -- |
|  | 垃圾箱 中水处理站 | 恶臭 | ＜20（无量纲） | ＜20（无量纲） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 350mg/L，40.91t/a | 250mg/L，29.22t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，23.38t/a | 150mg/L，17.53t/a |
|  |  | SS | 150mg/L，17.53t/a | 45mg/L，5.26t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L，4.09t/a | 35mg/L，4.09t/a |
| 固 体 废 物 | 住宅楼 | 生活垃圾 | 537.82t/a | 分类袋装后投入楼下分类垃圾箱，由环卫部门统一处置，日产日清 |
|  | 公建用房 | 生活垃圾 |  |  |
|  | 化粪池 | 粪便 | 151t/a | 直接由环卫部门用抽粪车抽走处理 |
| 噪 声 | 拟建项目运营期噪声污染主要为供水水泵、风机、配电室变压器等设备噪声及车辆噪声，其噪声级为65-85dB(A)。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、施工期环境空气影响分析 拟建项目施工期对空气环境的影响主要是土方挖掘，建筑垃圾、建筑材料的堆存和运输等环节产生的扬尘；管道焊接烟尘；施工现场机械施工过程少量气油、柴油燃烧废气。 （一）施工扬尘 扬尘使局部区域环境空气中含尘量增加，一般都是小范围的局部影响，而且属间断性污染，影响程度和范围都不大。 建设期扬尘的产生还是无法根除的，为减少施工扬尘对周围环境的影响，应加强建设期的环保管理，实施标准化施工。为减少施工和车辆运输扬尘对区域环境产生的不良影响，严格落实建筑工地“6个100%”治理工作，即100%围挡封闭、100%物料覆盖、100%车辆冲洗、100%道路硬化、100%湿法作业、100%密闭运输措施。同时，建设单位需按照《省人民代表大会常务委员会关于加强扬尘污染防治的决定》、河北省住房和城乡建设厅印发的《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》及衡水市人民政府关于《衡水市扬尘污染防治管理办法》等文件执行，在施工期间需采取以下严格的措施： （1）施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等； （2）施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米； （3）施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设； （4）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路； （5）施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控； （6）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露； （7）拆除建筑物、构筑物时，四周必须使用围挡封闭施工，并采取喷淋、洒水、喷雾等降尘措施，严禁敞开式拆除； （8）基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施； （9）施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 （10）具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。不具备条件的地区，现场搅拌砂浆必须搭设封闭式搅拌机棚。 （11）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 （12）建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 （13）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （14）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 （15）建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。 （16）遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 （17）建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 （18）鼓励施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置；鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置。 通过采取上述措施后，项目施工期产生的扬尘能够得到有效的治理和减少，满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1排放浓度限值，对周围敏感点环境空气的影响在可接受的范围之内。 （二）焊接废气 本项目钢筋等连接时需采用电焊机焊接，有焊接废气产生，另外施工现场需设置焊接区域，同时配套设置移动式焊烟处理器1台，大规模的地面管道焊接工序集中在焊接区域完成；大规模喷漆作业外协处理，不在施工现场进行 （三）施工机械废气 施工现场非道路机械燃用汽油或柴油，主要污染物为 SO2、NO2、CmHn等。按照衡水市生态环境局要求，要求所用柴油机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）及《在用非道路柴油机械排气烟度排放限值及测量方法 》（DB 13/ 2543-2017）标准。 另外汽油、柴油机械采用就近加油站加油方式，各加油站所售汽油、柴油均符合现行环保管理要求，排污系数、排放量较小。同时施工现场均在室外，有利于空气的扩散，且废气污染源具有间歇性和流动性，对局部地区的环境影响较轻。 通过采取上述措施后，项目施工期产生的废气能够得到有效的治理和减少，对周围敏感点环境空气的影响在可接受的范围之内。 2、施工期噪声环境影响分析 （1）噪声源分析 由于在拟建项目施工过程中，需动用大量的车辆和施工机械，它们的噪声源强度较大，同时大型运输、施工车辆流动性强，产生的噪声值较高。因此，项目施工期的噪声污染源主要是施工现场的各类施工机械设备噪声和物料运输噪声的交通噪声，其主要产生噪声的施工机械有挖掘机、推土机、平地机、打桩机、装载机、钻探机、摊铺机、运输卡车等，根据《公路建设项目环境影响评价规范》中推荐的施工机械噪声测试值和建筑施工中的机械噪声类比监测结果，本报告将拟建项目主要的各类施工机械噪声值列于表15。 表15 建筑施工中主要施工机械噪声值一览表 序号 设备名称 测点距施工设备距离(m) 单机最大声级(dB) 1 推土机 5 86 2 装载机 5 85 3 挖掘机 5 84 4 振捣机 5 80 5 卷扬机 5 80 6 钻探机 5 82 7 顶板浇筑 5 80 8 压实机 5 80 9 打桩机 5 88 （2）施工期噪声影响分析 在考虑拟建工程噪声源对周围环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出噪声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。噪声值计算采用点声源衰减公式，预测各类设备在没有任何隔声条件下不同距离处的噪声值，预测采用的公式为： Lr = Lr0－20Log（r0/r） 式中： Lr-----距声源r处的声压级； Lr0----距声源r0处的声压级； r------预测点与声源的距离； r0-----监测设备噪声时的距离。 施工机械在不同距离处的噪声预测结果表16。 表16 各种施工机械在不同距离的噪声贡献值 单位：dB(A) 序号 机械名称 不同距离处的噪声贡献值 20m 40m 60m 100m 200m 1 推土机 74 68 64 60 54 2 装载机 73 67 63 61 53 3 挖掘机 72 66 62 58 52 4 振捣机 68 62 58 54 48 5 卷扬机 68 62 58 54 48 6 钻探机 70 64 60 56 50 7 顶板浇筑 68 62 58 54 48 8 压实机 68 62 58 54 48 9 打桩机 76 80 66 63 55 从上表可以看出，一般当相距60米时，施工机械的噪声值可降至58-66dB(A)，昼间噪声可达标，夜间噪声超过标准；当相距200米时，昼、夜噪声均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 （3）施工噪声影响防治措施 从上述预测结果表明，拟建项目施工对周围的敏感点会产生一定的噪声影响，特别是夜间施工的影响应予以重视，必须采取相应的减少施工噪声对周围环境影响的措施。 ①合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必需外，禁止在12:00～14:00、22:00～次日6:00期间以及中考、高考期间施工；同时应合理安排施工进度。 ②合理安排施工场地：在不影响施工情况下将强噪声设备尽量安排在距敏感点较远处，同时对相对固定的机械设备尽量入棚操作。 ③ 按施工阶段进行噪声防治 土石方基础阶段：采用低噪声机械设备，禁止使用柴油打桩机、振动打桩机等，采用如垂直振打式螺旋、静压、喷注式打桩机等，缓解噪声对居民生活的影响；主体施工期：对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，以此来缓解主体施工期对周围居民影响。公用设施安装及装修阶段：施工场地尽量安排在屋内进行，合理安排时间，设施隔声屏障，来减缓对周围居民生活的影响。 ④ 环境管理措施 加强环境宣传教育，组织施工负责人进行培训，学习国家有关环保法规，增强环境意识，通过宣传教育使施工单位领导真正意识到降低噪声所能带来的经济效益和社会效益，采取一切可能降噪措施，自觉进行噪声治理。 ⑤其他措施 施工场所的施工车辆经育才街进入施工场地，运输过程中避开居民区，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声影响。 建设单位与施工单位还应与施工场地周边居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，取得大家的理解。 3、施工期水环境影响分析 施工现场用水主要为施工混凝土浇注、养护用水等，用水量约占总用水量的90%以上；此外即为生活用水和降尘洒水等。 混凝土浇筑、水泥养护等工程的实施，将会产生一定量的施工废水。 施工废水水量少且水质简单全部用于场地喷洒抑尘或沉淀后回用。 4、施工期固体废物影响分析 施工期的固体废弃物有建筑垃圾和弃土、弃渣，均属于一般固体废物。拟建项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。施工期开挖土方大部分用于地基回填，弃土外运，砂土、石块、水泥等可用于填路材料，废金属、钢筋、铁丝等可以回收利用，其他的统一收集后由市政环卫部门统一处置，对环境影响较小。 采取以上措施后，拟建项目施工期固废均可得到妥善处置，对周围环境产生的影响较小。 5、生态影响分析 工程施工期地表开挖、土方及建筑材料临时堆存，造成场地生态环境被破坏，雨季还有可能引发水土流失，但施工期的生态影响是暂时的。随着施工期的结束，本项目的建成，通过加强区域内绿化工作，使工程区域绿化率达到35%，对区域生态环境起到改善作用。为减小施工期对周围生态环境的影响，本项目采取如下生态保护措施： ①强化施工阶段的环境管理。在施工期间，为保证环境保护措施得到落实，应建立环境管理制度。因此，建议在双方签定合同时，应将环境保护内容作为合同条款纳入到合同中去，以便进行监督。 ②加强施工队伍环保教育，规范施工人员行为，爱护环境，保护施工场所周围一草一木，不随意破坏施工带以外的植物。 ③严格划定施工作业范围，在施工带内施工。在保证施工顺利进行的前提下，尽量减少占地面积。严格限制施工人员及施工机械活动范围。 ④对施工开挖的土壤应有计划的分层回填，并尽量将表土回填表层。对于因取土破坏的植被，待施工完成后尽快按绿化方案恢复。 ⑤尽量避免雨季进行土建施工，减少水土流失。 6、施工营地污染防治措施 在施工期内，由于运输车辆进出施工现场，一是使附近道路车流量的增多，易造成交通堵塞，二是车辆进出施工现场将施工场地内的土壤带至附近道路，晴天易产生扬尘，雨雪天气将使道路泥泞，影响其他车辆及附近居民正常出行。为减少交通堵塞，施工车辆尽量避开上下班车辆高峰期运输物料，并且选择车流量较少的道路运输。车辆驶出施工场地时要对轮胎进行冲洗，并且在施工场地出口铺垫草苫，防止轮胎将大量冲洗水带至路面，在冬季造成路面结冰，易造成交通事故。 综上所述，建设单位在认真落实好各项环保措施后，该项目在施工期对周围环境的影响不大，且该影响是暂时性的，将随着施工期的结束而消失。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 拟建项目废气主要为车辆废气、居民烹饪废气、垃圾箱及中水处理站产生的恶臭。 ①车辆废气 项目拟建地下停车场。汽车尾气主要是指汽车进出车库时，汽车怠速及慢速(≤5km/h)状态下的尾气排放，汽车废气中主要污染因子为CO、NOX、THC(总烃)等。由于地下车库安装送、排风设施，换气次数不低于6次/h，共设置10个排气口，离地面高度3m，满足规范中排气口离室外地坪高度应大于2.5m的要求，每个排气口上方设一座防雨亭，地面空气流动性较强，汽车尾气扩散能力较好，基本不会聚集。因此汽车尾气对周边的环境空气质量影响较小。 ②居民烹饪废气 本项目容纳1050户，每户设置一台燃气两眼灶，以天然气为燃料，油烟废气经抽油烟机收集并净化处理后，由独立的烟道引到楼顶排放，对环境空气影响较小。 ③垃圾箱及中水处理站恶臭 对于项目区内工作人员生活垃圾，采取生活垃圾袋装化，各楼层设置若干垃圾箱，由专门保洁人员定时收集清理；区域内的居民生活垃圾分类袋装后投入楼下分类垃圾箱，然后由环卫部门统一处置，日产日清，以减少恶臭的产生及排放。采用垃圾箱密闭、日产日清的措施，可防止产生恶臭气味对环境的影响。 项目中水处理站位于项目绿化带，布置于地下，运营过程中产生恶臭环节主要为曝气与沉淀，为降低恶臭对周围居民的影响，对有曝气装置的生物接触氧化池及沉淀池加盖密封并采用定期喷洒生物除臭剂进行除臭；同时中水处理站周围加强绿化。经类比分析，采取以上措施后垃圾箱及中水处理站恶臭满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准中的相关规定。 综上所述，拟建项目产生的废气对周围环境影响很小，不会对附近居民等环境敏感点产生不良影响。 2、水环境影响分析 拟建项目废水主要为生活污水，绿化季19.46m3/d废水经中水处理站处理后回用于绿化，废水排放量为315.172m3/d，非绿化季废水排放量为334.632m3/d，排入化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入衡水市污水处理厂。经类比同类项目，外排废水中COD250mg/L、BOD5 150mg/L、SS 45mg/L、氨氮35mg/L，水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及衡水市污水处理厂进水水质标准要求。主要污染物排放浓度及年排放量见表17。 表17 拟建项目外排废水水质一览表 污染物 COD BOD5 SS 氨氮 外排废水执行标准(mg/L) 360 195 285 45 项目污染物外排浓度(mg/L) 250 150 45 35 中水处理站处理规模为30m3/d，工艺采用物化+生化净化处理工艺净化处理，其处理工艺流程图见图6。 图6 中水处理工艺流程图 为防止污水随着治理环节的跑、冒、滴、漏进入地下，对地下水环境带来威胁，化粪池及中水处理站必须采取以下严格的防渗措施：①先用15cm三合土铺底，再在上层铺15-20cm的混凝土，池内墙用砖砌混凝土硬化处理，并铺设玻璃纤维布及环氧树脂，以达到防渗目的。②项目排水管道采用耐腐蚀塑料管材。③拟建项目区域内道路及地面必须硬化，如铺砖并用防腐水泥抹面。④污水检查井：内壁用砖砌混凝土硬化处理，并铺设玻璃纤维布及环氧树脂。采取以上措施后，可有效防止废水中污染物通过跑、冒、滴、漏对地下水环境带来的威胁。 综上所述，项目的建设对区域水环境产生影响较小。 3、声环境影响分析 本项目运营期噪声污染主要为供水水泵、风机、配电室变压器等设备噪声及车辆噪声，供水水泵设置于地下泵房内、风机及配电室变压器分别设置于地下风机室及配电室内，其噪声级为65-85dB(A)。考虑到区域整体的协调性和降噪要求，上述设备泵房、风机等均设置在地下层内，并且尽可能远离附近住宅及边界一侧。地下层隔声效果好，其隔声量能达到40-45dB 以上，经隔声减振处理后得到有效控制。另外，设备安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器和隔振沟，管道穿过墙壁、楼板等结构物时，管道振动会沿建筑物传播，也会产生噪声辐射，因此建议采取弹性支撑，即在管道穿过墙壁、地板处用弹性垫或橡胶套管隔离，水泵的进出口可用橡胶软管或曲扰橡胶接头连接，可以有效减少建筑物固体传声的影响。 综上所述，拟建项目营运期噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 拟建项目固废主要为居民生活垃圾、公建用房内工作人员生活垃圾。居民生活垃圾按人均生活垃圾产生量为0.5kg/人·d考虑，拟建项目居民生活垃圾产生总量为534.9t/a（2931人）；工作人员产生生活垃圾按照人均产生量0.2kg/人·d考虑，则年产生量为2.92t/a(40人)；化粪池清理出来的粪便，其产生量为151t/a，不在小区内进行压滤干化处理，直接由环卫部门用抽粪车抽走处理；生活垃圾分类袋装后投入楼下分类垃圾箱，由环卫部门统一处置，日产日清。 因此，拟建项目固废均得到合理处理，对环境产生影响较小。 5、清洁生产 拟建项目在设计上采取了南北朝向，最大限度的接纳阳光，增加光线的透入，建筑外墙门窗采用彩色节能断桥铝合金门窗，玻璃采用塑钢中空玻璃；外门窗有良好的气密性；外门窗框与门窗洞口之间的缝隙，采用聚氨酯高效保温材料填实，并用密封膏嵌缝；外门窗洞口周边侧墙进行保温处理；营运期以电作能源，电能属于清洁能源，项目建成后通过加强绿化，对改善区域生态环境起到一定的积极作用。因而，本项目的建设符合清洁生产的要求。 6、外环境对本项目影响分析 拟建项目位于衡水市桃城区育才街以东、铁路以南。项目场地西侧为育才大街，隔路为翡翠华府小区，南侧、东侧为桃城苑小区，北侧为铁路，隔铁路为上海公馆小区（部分在建）。距离项目最近的敏感点为东邻桃城苑小区。因此，外界对本项目的影响主要为营运期北侧铁路及西侧道路交通噪声对本项目居民产生的影响，项目北侧住宅楼距离铁路中心线65m，参考《规划规范59》第四十一条，高速铁路两侧的建筑工程与轨道中心线的距离不得小于50米，本项目与高速铁路距离符合规范要求，且本项目采取安装断桥铝合金中空玻璃窗措施，隔声量可达20 dB(A)以上；采取降噪措施后，外环境对本项目产生的影响较小。 7、选址可行性分析 本项目位于衡水市桃城区育才街以东、铁路以南。项目占地属于城镇住宅用地，衡水市城乡规划局已出具《建设用地规划设计要求通知书》(衡地规(2018)034号)，同意建设单位按本通知要求委托具有相应资质的规划设计单位进行设计；此外，衡水市国土资源局已出具不动产权证（冀（2019）衡水市不动产证第2101171），该项目地块为衡水松瑞房地产开发有限公司所有。 拟建项目周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标。拟建项目营运期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，对区域环境产生影响较小。 综上，本项目选址可行。 8、平面布置合理性分析 本项目住宅共建设4栋住宅楼，1栋商业综合体，1座换热站，为创造区域舒适、优美、安全、文明的生活环境，总体空间布局构思着重在区域总体环境、区域功能，建筑群体风格以及综合效益等方面作了有益的探索，区域内集中设置公共场所、广场、绿地等。绿地内设置主题雕塑、喷泉、小品、游园广场、花架等。在整体上，区域布置疏密有致，空间丰富而不杂乱，统一而不呆板，功能分区明确，配套服务设施合理，功能齐全；结合高层次的空间结构合理安排，创造多元化、高层次的商住空间，这将有助于公共空间的形成，促进人们在半公共空间的活动和交往，这样更容易让人们在工作之余，释放压力，更好的在优美的环境中得到放松。 建筑物之间的正向间距均为大于24米，满足各建筑的日照间距要求；建筑退地界间距均大于3米，满足退地界要求，多层建筑建设在区域中间，建筑与绿化景观有机地连成一体，高低错落的体块、平曲结合的线形及精心处理的外立面，形成充满文化品位，环境宜人的建筑精品。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 停车场废气 | THC、NOx CO | 无组织排放 | -- |
|  | 居民烹饪废气 | 油烟 | 油烟废气经抽油烟机收集并净化处理后，由独立的烟道引到楼顶排放 | -- |
|  | 垃圾箱 | 恶臭 | 垃圾箱密闭，日产日清 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新改扩建标准 |
|  | 中水处理站 | 恶臭 | 氧化池及沉淀池加盖密封并定期喷洒生物除臭剂进行除臭 |  |
| 水 污 染 物 | 居民生活污水商业和公建污水 | COD、SS、 BOD5、氨氮 | 化粪池、中水处理站 | 外排废水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准同时满足衡水市污水处理厂进水水质标准； 中水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)表1中城市绿化水质标准 |
| 固 体 废 物 | 居民生活 | 生活垃圾 | 分类袋装后投入楼下分类垃圾箱，由环卫部门统一处置，日产日清 | 全部合理处置，不外排 |
|  | 工作人员生活 |  |  |  |
|  | 化粪池 | 粪便 | 由环卫部门用抽粪车抽走 |  |
| 噪 声 | 拟建项目运营期噪声污染主要为供水水泵、风机、配电室变压器等设备噪声及车辆噪声，其噪声级为65-85dB(A)。通过采用先进的低噪声设备，同时采取厂房隔声、基础减震、隔声门、距离衰减等防噪措施后，对周围环境影响较小。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 拟建项目规划绿地面积为9740.53m2，种植乔木、常绿植及草坪，生态影响较小。 |
| 建设项目环境保护“三同时”验收内容： 拟建项目施工期环境管理内容见表18，环境保护“三同时”验收内容见表19。 表18 施工期环境管理内容一览表 处理对象 验收设施 环保投资（万元） 验收标准 施工扬尘 洒水设备 2 扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中扬尘排放浓度限值； 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 集中堆放土方及裸露场地必须采取用抑尘网布覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露 3 安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，并分别与建设主管部门、环境保护主管部门的监控设备联网 4 运输车辆 设置沉淀池及洗车设备 2 车辆装卸时不允许鸣笛，不得影响周围居民的休息 — 交通扬尘 地面用混凝土硬化，严禁使用软质材料铺设 5 交通噪声 加强绿化，设置硬质围挡 2 施工噪声 施工设备降噪 3 建筑垃圾 送至环卫部门制定的场所 - - 生活污水 设临时沉淀池，回用于地面抑尘，不外排 - - 规范化要求 施工工地应当安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，并分别与建设主管部门、环境保护主管部门的监控设备联网 合计 21 表19 拟建项目环境保护“三同时”验收一览表 项目 环保措施 投资 （万元） 验收指标 验收标准 废气 地下停车场 废气 共设置机械通风设施10套 10.0 严格按照设计规范进行建设，保证排换风设施正常运行 — 垃圾箱 垃圾箱密闭，日产日清 3.0 边界：臭气浓度 ≤20（无量纲） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表1二级新扩改建 标准 中水站恶臭 氧化池及沉淀池加盖密封并定期喷洒生物除臭剂进行除臭 2.0 废 水 生活污水 化粪池若干 6.0 COD≤360mg/L BOD5≤195mg/L SS≤285mg/L 氨氮≤45mg/L 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准同时满足衡水市污水处理厂进水水质标准 一座中水处理站，日处理规模为30m3 12 pH 6~9 BOD5≤20mg/L 氨氮≤20mg/L 溶解性总固体≤1000mg/L 满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)表1中城市绿化水质标准。 噪 声 设备噪声 水泵 泵房+减震垫 5.0 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类区标准 风机 基础减震+密闭设备间 5.0 配电室变压器 密闭设备间 5.0 固体废物 居民生活垃圾 分类袋装后投入楼下分类垃圾箱，由环卫部门统一处置，日产日清 4.0 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）要求 工作人员生活垃圾 中水处理站及化粪池产生的污泥及粪便 由衡水市环卫部门定期抽走处理 4.0 防渗 化粪池及中水处理站各水池先用15cm三合土铺底，再在上层铺15-20cm的防渗混凝土，池内墙用砖砌混凝土硬化处理，并铺设玻璃纤维布及环氧树脂，以达到防渗目地；项目排水管道采用耐腐蚀塑料管材；污水检查井：内壁用砖砌混凝土硬化处理，并铺设玻璃纤维布及环氧树脂。 35 -- -- 合计 91 -- -- |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 衡水松瑞房地产开发有限公司于衡水市桃城区育才街以东、铁路以南，投资41440万元，建设“上海公馆南区建设项目”。 项目占地32360.57平方米（约合48.54亩），新建3栋25F/-2F住宅楼，1栋24F/-2F住宅楼，1栋17F/-2F商业综合体（含商铺、公寓等）及换热站，总建筑面积114381.63平方米。其中地上建筑面积为89298.24平方米，包含住宅建筑面积67603.49平方米、商业综合体建筑面积20990.89平方米、商铺建筑面积4046.70平方米、换热站等辅助用房建筑面积932.03平方米；地下建筑面积为25083.39平方米，包含地下车库建筑面积17838.45平方米、储藏间建筑面积7244.94平方米。 2、项目选址结论 本项目位于衡水市桃城区育才街以东、铁路以南。项目占地属于城镇住宅用地，衡水市城乡规划局已出具《建设用地规划设计要求通知书》(衡地规(2018)034号)，同意建设单位按本通知要求委托具有相应资质的规划设计单位进行设计；此外，衡水市国土资源局已出具不动产权证（冀（2019）衡水市不动产证第2101171），该项目地块为衡水松瑞房地产开发有限公司所有。 拟建项目周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标。拟建项目营运期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，对区域环境产生明显影响较小。 综上，本项目选址可行。 3、项目衔接 ①拟建项目用水由衡水市市政供水管网接入，供小区内生活和消防使用。水质、水量可满足项目用水需求。 ②排水：项目采用雨污分流制。项目废水主要为居民生活污水，部分污水经中水站处理后用于绿化，其余污水经化粪池处理后，通过城市污水管网进入衡水市污水处理厂。 ③供电：拟建项目附近变电站供电，引220KV高压电源到总配电室，各功能分区根据功能需要配备变压器，能满足项目用电需求。 ④本项目采用集中供热，接入城市供热管网。本项目需供热面积87662.35m2，经计算需热负荷2291.853KW，年耗热量17060.28百万KJ。 ⑤供气：居住区居民以天然气作燃料，由市政天然气管网接入。项目拟规划1050户，按居民用气量大约15立方米左右/月·户，经计算小区年用气量18.90万m3/a。 ⑥消防与安全：按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《建筑灭火器配置设计规范》进行设计，各建筑物内设置消火栓、并配备灭火器。 4、环境质量现状及主要环境问题 环境空气：区域内环境空气满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。 地下水：项目所在区域地下水中pH值、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、氨氮均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准。 声环境：区域声环境质量现状较好，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准。 5、环境影响分析结论 （1）施工期 拟建项目施工期对环境的影响主要表现为施工扬尘、废水、噪声和固体废物。施工单位需严格执行环保部门的相关规定，施工期间对场地进行硬化处理，设置围挡，对工地定期清扫、洒水抑尘。尽量选择噪声低的机械设备，采取先进的作业方式和工艺，建筑垃圾应及时清运至指定地点，运输车辆要进行遮盖，防止运输过程中物料撒落。采取上述措施后并加强施工管理，可将污染影响降低到最低程度，而且污染影响比较短暂，随着施工活动的结束而自动消失。 （2）运营期 ①废气 拟建项目废气主要为车辆废气、居民烹饪废气、垃圾箱及中水处理站恶臭。 项目拟建地下停车场。汽车尾气主要是指汽车进出车库时，汽车怠慢及慢速(＜5km/h)状态下的尾气排放，汽车废气中主要污染因子为CO、NOx、THC(总烃)等。由于地下车库安装送、排风设施，换气次数不低于6次/h，共设置10个排气口，离地面高度3m，满足规范中排气口离室外地坪高度应大于2.5m的要求，每个排气口上方设一座防雨亭，地面空气流动性较强，汽车尾气扩散能力较好，基本不会聚集。因此汽车尾气对周边的环境空气质量影响较小。 本项目容纳1050户，每户设置一台燃气两眼灶，以天然气为燃料，油烟废气经抽油烟机收集并净化处理后，由独立的烟道引到楼顶排放，对环境空气产生影响较小。 本项目各产垃圾单位均采用袋装收集，置于楼下垃圾箱内，然后由环卫部门统一处置，日产日清，以减少恶臭的产生及排放。中水处理站位于项目绿化带，布置于地下，氧化池及沉淀池加盖密封并定期喷洒生物除臭剂进行除臭可有效降低臭气浓度；同时中水处理站周围加强绿化。经类比分析，采取以上措施后中垃圾箱及水处理站恶臭满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准中的相关规定。 综上所述，拟建项目废气处理措施可行。 ②废水 拟建项目废水主要为生活污水，绿化季19.46m3/d废水经中水处理站处理后回用于绿化，废水排放量为315.172m3/d，非绿化季废水排放量为334.632m3/d，排入化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入衡水市污水处理厂。经类比同类项目，外排废水中COD250mg/L、BOD5 150mg/L、SS 45mg/L、氨氮35mg/L，水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准要求同时满足衡水市污水处理厂进水水质标准要求。 所以，拟建项目废水处理措施可行。 ③噪声 对于设施噪声采取相关设备地下设置、围墙隔声、距离衰减、减振并选用消声性能好的材料等措施降低设备噪声；对于机动车辆限速+禁笛。通过一系列降噪措施再经过经距离衰减后，对周围环境影响较小。 ④固体废物 拟建项目产生的固体废物主要为居民生活垃圾、工作人员生活垃圾以及化粪池粪便。生活垃圾分类袋装后投入楼下分类垃圾箱，由环卫部门统一处置，日产日清。化粪池及中水处理站产生的粪便和污泥不在小区内进行压滤干化处理，直接由环卫部门用抽粪车抽走处理。本项目固体废物均得到合理处置，固废处理措施可行。 ⑤防渗措施 通过对污水处理站各水池、污水管道、小区道路及垃圾箱进行防渗处理后，可有效防止废水污染物通过跑、冒、滴、漏等对地下水污染。 ⑥清洁生产 拟建项目建设采用无污染或轻污染的建筑材料，采取了一系列节能，节水措施，符合清洁生产要求。 ⑦外界环境影响 拟建项目位于衡水市桃城区育才街以东、铁路以南。项目场地西侧为育才大街，隔路为翡翠华府小区，南侧、东侧为桃城苑小区，北侧为铁路，隔铁路为上海公馆小区（部分在建）。距离项目最近的敏感点为东邻桃城苑小区。因此，外界对本项目的影响主要为营运期北侧铁路及西侧道路交通噪声对本项目居民产生的影响，项目北侧住宅楼距离铁路中心线65m，参考《规划规范59》第四十一条，高速铁路两侧的建筑工程与轨道中心线的距离不得小于50米，本项目与高速铁路距离符合规范要求，且本项目采取安装断桥铝合金中空玻璃窗措施，隔声量可达20 dB(A)以上；采取降噪措施后，外环境对本项目产生的影响较小。 6、总量控制结论 建议本项目建成后总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 7、项目可行性结论 拟建项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属允许类建设项目。 综合以上分析，拟建项目符合国家产业政策，选址合理，在采取相应的环保治理措施并保证其正常运行的前提下，可以实现污染物达标排放，对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、建议 （1）规范设计，规范施工，各项污染治理设施及设备必须由具有环境工程设计资质的单位进行设计，并采用具有省级以上环保主管部门资质认证的合格环保设备。 （2）绿化规划时根据小区的布置和建筑风格，宜多种乔、灌木，品种多样的鲜花作为点缀，增加生物多样性，以代替绿化面积减少所带来的负面影响。 （3）加强物业管理和环保宣传教育。物业管理部门要做好对小区内居民的环保宣传工作，爱护一草一木，不乱丢垃圾等，切实保护好卫生环境。 （4）合理布设小区公建设施，按照相关规范和要求进行设计和施工，避免对居民的影响。

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日

# Text boxes

建筑材料堆放、运输

平整

土方开挖

道路修整

房屋建筑

装修

N、G

.

N、G、S

.

N、G、S

.

N、G、S

.

N、W、S

.

N、W、S

.

住宅楼居民生活、商业及公建用房工作人员工作、汽车

居民生活污水

商业及公建污水

居民生活垃圾

商业及公建垃圾

设备、汽车噪声

停车场汽车尾气

机械通风设施

采取降噪措施，注意安装位置，加强管理

中水站

绿化及道路洒水

垃圾箱

化粪池

经市政污水管网排入衡水市污水处理厂

排入大气

环卫部门统一处置

局部环境

格栅

隔油调节池

毛发聚集器

水解池

沉淀池

中水水箱

回用

生活废水

接触氧化池

罗茨

风机

曝气

絮凝剂

过滤

消毒剂

曝气